ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

«АРХИТЕКТУРНО-ПРОЕКТНОЕ БЮРО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО КАДАСТРА И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ»

ГУП ТО «АПБ ГК и З»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ЛОМИНЦЕВСКОЕ

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМ 2

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

Муниципальный контракт

№ 87/08    от 02.09.2008 г.

ДИРЕКТОР  			                                           А. Ю. МИЛЯЕВ

ЗАМ. ДИРЕКТОРА                                                         		А. Г. ПИМКИН

ГЛ. АРХИТЕКТОР                                                                            А. П. МАКАРОВ

ТУЛА, 2009 г.

С О С Т А В   П Р О Е К Т А:

1. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ломинцевское.

А. Текстовые материалы:

ТОМ 1. Положения о территориальном планировании муниципального образования Ломинцевское.

Б. Графические материалы:

1)   Основной чертеж генерального плана (схема 1);

2)   Схема функциональных зон (схема 2), Схема границ муниципального

образования (схема 3), Схема границ территорий и земель (схема 5);

3)   Схема ограничений использований территории (схема 4);

4)   Схема инженерно-технического обеспечения (схема 6);

5)   Схема развития объектов транспортной инфраструктуры (схема 7);

6)   Схема учреждений и предприятий обслуживания (схема 8).

2. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ломинцевское.

А. Текстовые материалы:

ТОМ 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования Ломинцевское.

Б. Графические материалы:

7)   Схема современного использования территории (схема 9).

Государственное унитарное предприятие Тульской области «Архитектурно-проектное  бюро градостроительного кадастра и землепользования» выражает благодарность комитетам, отделам, секторам администрации МО Щекинский район, администрации МО Ломинцевское, районным организациям и учреждениям, департаменту транспорта и дорожного хозяйства, департаменту строительства Тульской области, филиалу «Тулэнерго», ПО «Тульские электрические сети», Тульскому филиалу ОАО «Центртелеком» за предоставление исходных данных для проектирования и за предложения в ходе проектирования

Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО Щекинский район – за участие в работе над проектом генерального плана.

С О С Т А В   А В Т О Р С К О Г О   К О Л Л Е К Т И В А:

Заместитель директора                                          А. Г.  Пимкин

Руководитель проекта				     А. П.  Макаров

Архитектор                                                               Л. Г.  Балашова

Архитектор                                                               Е. Ю. Забродина

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ.

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

3. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.

3.1. КЛИМАТ

3.2. ПОЧВЫ.

3.3. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ И ЖИВОТНЫЙ МИР.

3.4. ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ.

3.5. ОРОГИДРОГРАФИЯ.

3.6 ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ.

3.7. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

3.8. ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.

4.1. ТЕХНОГЕННАЯ НАГРУЗКА.

4.2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА.

4.3. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

4.4. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.

4.5. СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА.

5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

6. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.

7.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ.

7.2. ДемографическАЯ СИТУАЦИЯ И ТРУДОВОЙ потенциал. Прогноз численности населения.

7.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

7.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

7.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

7.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

7.7. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.

7.8. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

8.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

8.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

8.3. НАЗНАЧЕНИЕ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.

8.4. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

8.5. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ТУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

9.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ЗОН.

9.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

9.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН.

9.4. РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА.

9.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

11. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

12. ПОДГОТОВКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ.

15. приложение.

ВВЕДЕНИЕ.

Генеральный план муниципального образования Ломинцевское Щекинского района Тульской области разработан Государственным унитарным предприятием Тульской области «Архитектурно-проектное  бюро градостроительного кадастра и землепользования» (ГУП ТО «АПБ ГК и З») в соответствии с Муниципальным контрактом № 87/08    от 02.09.2008 г. с администрацией МО Щекинский район.

Генеральный план - основной документ территориального планирования муниципального образования, разработанный во исполнение положений Градостроительного Кодекса РФ. В ГК РФ определен состав генерального плана, порядок его подготовки и утверждения. При разработке были учтены также положения Закона ТО «О градостроительной деятельности», других федеральных и региональных законов, региональных и районных программных документов, требования СНиП и СанПиН.

Генеральный план - градостроительная документация о планировании развития территории муниципального образования, определяющая градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

Целью разработки генерального плана – с одной стороны – является определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории МО, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, учета интересов граждан и их объединений.

С другой стороны, целью разработки генерального плана является формирование конкурентной, инвестиционно привлекательной территории, достижение высокого уровня ее социально-экономического развития, ликвидации отраслевых и территориальных диспропорций, гармонизация территориальной организации хозяйства, расселения и рынка труда.

Принцип устойчивого развития территории при осуществлении градостроительной деятельности предусматривает обеспечение безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов.

В отсутствие утвержденных документов территориального планирования, которые представлены Схемой территориального планирования района и генеральными планами муниципальных образований, невозможно проводить осмысленную градостроительную политику. Как известно, издержками отсутствия градостроительной политики являются нарушения благоприятных условий жизнедеятельности человека, экологии, строительных и санитарных норм, природных охраняемых территорий, объектов исторического наследия и т.п.

В 70-80-е годы уже прошлого века разрабатывались генеральные планы территорий отдельных сельскохозяйственных предприятий – совхозов и колхозов. С конца 80-х годов в стране и, в частности, в Тульской области, практически была прекращена разработка градостроительных документов.

Документ такого типа, каким является генеральный план территории муниципального образования Ломинцевское, входящего в состав Щекинского муниципального района,  разрабатывается впервые.

Основная функция Генерального плана - градорегулирование, координация участников градостроительной деятельности в рамках принятой сообществом муниципального образования градостроительной стратегии.

Не допускается принятие органами государственной власти, органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Необходимость разработки настоящего проекта обусловлена:

- истечением срока действия генеральных планов, разработанных ранее на проектируемые территории;

- изменением законодательной и нормативной базы, политической, социально-экономической, территориальной структуры государства;

- административно-территориальным преобразованием, результатом которого явилось формирование в 2006 году муниципального образования;

- ролью современного градостроительного документа в осуществлении административно-регулирующих функций органов местного самоуправления.

Нормативная база проектирования включает основные документы:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации (№ 190-ФЗ от29.12.2004г.)

2. Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.)

3. Закон Тульской области «О градостроительной деятельности в Тульской области» №785 - ЗТО от 29.12.06 г. (в ред. Закона от 19.12.2008 г.);

4. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

5. Федеральные, региональные и местные нормативы градостроительного проектирования,

Генеральный план муниципального образования выполнен на основе:

1. Схемы территориального планирования Тульской области (Отделение территориального проектирования ОАО Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «ГИПРОГОР» 2007 г.);

2. Схемы территориального планирования муниципального образования Щекинский район Тульской области (ГУП ТО «АПБ ГК и З», 2008 г.);

3. Данных статистической информации Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тульской области.

4.  Картографических материалов, выполненных ФГУП  ЦТМП «Центрмарк-шейдерия» в 2008 году.

5. Исходной информации, предоставленной администрациями МО Щекинский район и МО Ломинцевское Щекинского района.

6. Исходной информации, предоставленной департаментом транспорта и дорожного хозяйства Тульской области, департаментом строительства Тульской области, жилищно-коммунальной службой МО Ломинцевское, районным участком Тульских электросетей, трестом «Щекиномежрайгаз», ЦТС и Р №3 Тульского филиала ОАО «ЦентрТелеком», ГУП ТО «Тулаупрадор», Филиал «Тулэнерго» ПО «Тульские электрические сети», ЦТУ Тульского филиала ОАО «ЦентрТелеком».

Проект состоит из двух частей:

I. Положения о территориальном планировании МО Ломинцевское.

II. Материалы по обоснованию проекта генерального плана МО Ломинцевское.

Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации следующих уровней: проектов планировок территории; территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, а также учитываются при разработке Правил землепользования и застройки.

ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ ЭТАПЫ.

В качестве исходного года генерального плана приняты данные на 01.01. 2008 г.

Генеральный план разработан на расчетный срок до - 2030 г. с выделением первого этапа реализации (первая очередь) – 2020 г.

В качестве периода градостроительного прогноза, в течение которого определены возможные направления развития муниципального образования, принят период 30 лет - 2035 - 2040 г.г.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ.

Муниципальное образование Ломинцевское – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - сельское поселение МО Ломинцевское.

Административный центр муниципального образования - поселок Ломинцевский.

Устав муниципального образования Ломинцевское принят решением Собрания депутатов МО Ломинцевское от 12 апреля 2006 г. №6-1, зарегистрирован 15 мая 2006 г.

Население муниципального образования составляет  на 01.01.2008 г. - 5530 чел.

Территория муниципального образования - 7791 га.

Плотность населения – 71 чел/ км2.

Количество населенных пунктов – 30.

Муниципальное образование Ломинцевское расположено в северо-восточной части МО Щекинский район. Границы муниципального образования Ломинцевское установлены Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

На западе территория граничит с МО г. Щекино, МО р.п. Первомайский, МО Головеньковское; на северо-востоке – с МО Ильинское Ленинского района; на востоке – с территориями муниципальных образований Киреевского района: Большекалмыкского, Приупского и г. Липки; на юге - с МО Костомаровское.

По территории МО Ломинцевское проходят дороги Щекино-Ломинцево, Щекино-Киреевск, Тула-Ломинцевский местного значения, грунтовые подъездные дороги к населенным пунктам, бывшие железнодорожные подъезды к угольным шахтам.

Выгодное географическое расположение, наличие природных ресурсов, плодородных земель, хозяйственного потенциала, транспортной инфраструктуры позволяют рассматривать муниципальное образование как один из перспективных ареалов экономического роста.

Табл. 1-1

Состав территории муниципального образования и количество населения

по состоянию на 01.01.08 г.

| Перечень населенных пунктов, входящих в состав МО | Численность населения по каждому населенному пункту (чел.) |
| --- | --- |
| пос. Маевка д. Гора Услань с. Ломинцево д. Б.Кожуховка д. Панарино д. М.Кожуховка д. Соломасово д. Смирное пос. Залесный с. Мясоедово д. Деминка пос. Мостовской д. Городна с. Старая Колпна д. Шевелевка д. Подиваньково д. Щекино д. Косое д. Усть-Колпна пос. Ломинцевский пос. Социалистический пос. Октябрьский пос. Шахты 22 пос. Шахты 24 пос. Шахты 25 пос. Казначеевский Дома Промкомбината пос. Рудный пос. Шахты 20 пос. Шахты 21 | 1 23 148 38 73 30 22 18 33 185 71 34 66 359 414 189 43 13 38 2094 738 75 65 177 89 25 8 79 159 223 |
| ВСЕГО | 5530 |

2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.

В XVI веке в селе Ломинцево начиналась Малиновая засека, которая отражала набеги татарских орд, путь которых проходил по Муравскому шляху к Туле. Кроме главной крепости Малиновые Ворота (Ясная Поляна), заставы – "острожки" находились в Ломинцево (Ламиносово), Соломасово, Мясоедово, Панарино, Мостовая и другие.

В XVI веке территория МО относилась к Ламинцевской волости Крапивенского уезда. По данным ревизии  1811 года в волость входили населенные пункты:

-село Смирное (Мирное) – принадлежавшее статскому советнику С.П. Апахину;

-село Мясоедово - надворному советнику А.А.Бурцеву;

-сельцо Деминки - поручице Е.К.Дуровой и мичманше княгине Е.К.Кропоткиной;

-деревня Щекино – гвардии прапорщику М.М.Арсеньеву и полковнице Н.А.Стрекаловой;

-деревня Малая Кожуховка - гвардии полковнику И.З. Есипову;

-сельцо Кожуховка - ротмистрше Е.Е. Желябужской;

-сельцо Подъиваньково - девице Е.И. Ивашковой и корнету В.В. Хомякову;

- деревня Саломасово - генерал майору А.А.Чесменскому, юнкеру лейб гвардии Н.А. Шишкову;

деревня Панарин о- генерал лейтенанту К.Ф. Кнорингу и его жене;

деревня Петровка-Колпна - майору артиллерии П.П. Сысоеву;

деревня Косой Брод – надворному советнику А.И.Темешову.

В селе Мясоедово в 20-е годы 19 века жил лицейский друг А.С. Пушкина Павел Мясоедов, к которому в 1829 году приезжал другой лицейский друг Пушкина – Антон Дельвиг. В селе Ломинцево в 1823 году жил Николай Кривцов, друг Пушкина по литературному кружку " Арзамас", дружбой с которым поэт очень дорожил. Есть основания полагать, что в 1825 году в Ломинцево останавливались декабристы – Сергей Кривцов (брат Николая Кривцова), Никита Муравьев с женой, Захар Чернышов.

Память о Кривцовых, которые отличались свободомыслием, хранят жители села Ломинцево. Кривцовы занесены в родословную книгу Тульского дворянства.

Еще одной культурной ценностью села Ломинцево являлась Ломинцевская народная библиотека, насчитывавшая около тысячи редких книг философской, исторической, социально-экономической тематики. В 1941 году  в период фашистской оккупации библиотека была уничтожена.

В 1863 году Л.Н.Толстой в деревне Городна открыл начальную школу, которую в 90-е годы 20 века закрыли, осталось только здание.

3. Природные условия.

В разделе приводится описание природных условий и ресурсов с целью принятия наиболее рациональных решений территориально-хозяйственного использования территории, сохранения и улучшения природной среды.

Территория муниципального образования расположена в северо-восточной части Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Ока и Дон, на границе лесной и лесостепной зон.

3.1. КЛИМАТ.

Климат - умеренно-континентальный, характеризуется теплым, неустойчивым летом, умеренно холодной и снежной зимой.

Продолжительность солнечного сияния составляет 1714 часов (в июне до 300 часов с солнцем). За год наблюдается 108 дней без солнца.

Средняя многолетняя температура воздуха:

- годовая – от +3,8ºС до +4,5ºС;

- января - -100;

- июля – около 180;

Абсолютный максимум температур  +380, абсолютный минимум – 420.

Средняя амплитуда колебаний температуры наружного воздуха 8,1 – 8,60.

Продолжительность вегетационного периода составляет 177 дней, продолжительность периода активной вегетации – 134 дня.

Сумма среднесуточных температур воздуха за период вегетации 2000-22000, активной вегетации – 2000-20200.

Средняя продолжительность  безморозного периода 138 дней, устойчивых морозов – около 103 дней.

Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см.

Относительная влажность воздуха – 79%.

Абсолютная влажность воздуха – 3,0 мб.

На территории выпадает 550-600 мм осадков за год, за теплый период – 396-400 мм, за холодный – 184-200 мм. Преобладает ливневый характер осадков.

Снежный покров устанавливается в ноябре, сходит в апреле. Число дней со снежным покровом – 144-147. Средняя декадная высота снежного покрова – около 40 см.

Преобладающее направление ветра – юго-западное и западное. Среднее число дней со штилями около 4%. Средняя годовая скорость ветра – 4 м/с. Наибольшую повторяемость имеют ветры со скоростью 2-5 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 10.

Среднее число дней с туманами – 37, за теплый период -21, за холодный период – 16.

В период с апреля по октябрь наблюдаются грозы, длительностью до 29 дней. Град случается преимущественно в период с апреля по сентябрь, длительностью 1,4-1,9 дней.  Среднегодовое количество дней с метелями – 25. Зимой наблюдается до 55 дней с оттепелями.

Территория МО относится ко II-В строительно-климатическому району. Расчетная температура самой холодной пятидневки – 260, зимняя вентиляционная температура – 14-160. Средняя температура отопительного периода 3,6-3,80, продолжительность – 211-214 дней.

МО расположено во II агроклиматическом районе и характеризуется суммой среднесуточных температур воздуха выше 100 – 2200-23000, гидротермический коэффициент – 1,4-1,5.

Климатические условия благоприятны для осуществления любого вида хозяйственной деятельности. По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

3.2. ПОЧВЫ.

На территории представлены почвы: серые лесные почвы; дерново-подзолистые; пойменные.

Серые лесные почвы плодородны по своим природным признакам, содержание гумуса в них составляет 2,3-3,8%, мощность гумусового горизонта – до 30 см. Повышение плодородия этих почв связано с внесением органических и минеральных удобрений (в основном азотных удобрений).

В зависимости от хозяйственного назначения выделяются следующие виды почв:

- исключительно сельскохозяйственного назначения. Эти почвы используются исключительно в полевых севооборотах, выделяются под сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, сады, ягодные плантации.  Их балл плодородия более 30. Эти почвы имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Изъятие земель с подобными почвами для других нужд возможно только в исключительных случаях и регулируется Земельным Кодексом РФ, Законом РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

- сельскохозяйственного назначения. Земли с данными почвами, кадастровая стоимость которых ниже, могут использоваться для жилищного и промышленного строительства или иных несельскохозяйственных нужд. Их изъятие регулируется Земельным Кодексом РФ, Законом РФ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Их балл плодородия 20-30. Получение высоких урожаев на этих почвах требует дополнительных затрат на агротехнические и мелиоративные мероприятия.

3.3. РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР.

Территория относится к смешанной лесостепной зоне. Леса на территории МО смешанные и широколиственные, представленные дубом, липой, вязом, клёном, ясенем, а также березняками и осинниками.

В пределах некоторых населенных пунктов леса представлены небольшими массивами. Участки разнотравных пойменных и суходольных лугов характеризуются обилием многолетних растений.

Фауна представлена беспозвоночными и позвоночными животными различных классов, отрядов и видов.

Лесные и частично пойменные ландшафты благоприятны для рекреации.

3.4. Полезные ископаемые.

Основными полезными ископаемыми на территории МО являются бурый уголь, тугоплавкие и огнеупорные глины. В настоящее время месторождения угля, в основном, выработаны. Кроме этого имеются запасы пресных подземных вод.

Крупных месторождений строительных материалов не числится.

3.5. ОРОГИДРОГРАФИЯ.

Формирование современного рельефа проходило под воздействием различных факторов, среди которых выделяется тектоническая деятельность, оледенения, эрозионная деятельность поверхностных вод и хозяйственная деятельность человека.

Характер рельефа обусловлен положением территории в северо-восточной части Среднерусской возвышенности на водоразделе рек Упы, Соловы и Воронки и представляет собой обширную площадь поднятия с равнинно-волнистой поверхностью расчлененной негустой, но хорошо разработанной речной и овражно-балочной сетью с общим уклоном в южном направлении.

Планируемая территория расположена в пределах Подмосковного буроугольного бассейна, что также отложило отпечаток на формирование ландшафтов.

Гидрографическая сеть представлена средними и малыми реками, ручьями и относится к бассейну р. Упы. К наиболее крупным водным артериям относятся реки Упа и Деготня.

К малым речкам  относится протекающий по территории МО приток Деготни – р. Колпна.

По оценке величины стока рек и полезного объема водоемов территория муниципального образования относится к обеспеченным ресурсами поверхностных вод. Однако, необходимо проведение мероприятий по расчистке, укреплению и охране водотоков и водоемов.

3.6.  ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ.

Территория района расположена в пределах южного крыла Подмосковной  синеклизы. Эта впадина состоит из осадочных пород различного возраста и состава от девона до четвертичных отложений.

Среди них, наряду с довольно прочными моренными глинистыми отложениями, содержащими большое количество обломочного материала, присутствуют и слабо уплотнённые техногенные образования (отвалы шахт), торфяники и илистые отложения, просадочные макропористые суглинки, набухающие и пучинистые глинистые породы, строительство на которых связано со значительными трудностями.

В геологическом строении территории принимают участие отложения каменноугольной, юрской и меловой систем. Каменноугольные отложения сложены известняками и глинистыми известняками; с ними связаны месторождения бурых углей, известняков. На незначительных участках они перекрыты песками и песчаниками отложений юры.

Коренные отложения перекрыты лессовидными суглинками четвертичного возраста мощностью 3-4 метра.

Современные отложения пойм представлены иловатыми суглинками, разнозернистыми песками и торфом. Пологие склоны долин и балок перекрыты толщей делювиальных суглинков.

3.7.  ИНЖЕНЕРНО- ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

Инженерно-геологические условия определяются рельефом, геологическим и гидрогеологическим строением, свойствами грунтов, залегающих в основании сооружений, опасными геологическими процессами.

Территория МО расположена в переглянциальной области днепровского оледенения, в инженерно-геологическом отношении характеризуется сравнительно спокойным рельефом, наличием мощного делювиального покрова, возможностью и надежностью возведения тяжелых сооружений на коренных породах, хорошей дренажной способностью территории при относительно неглубоком залегании поземных вод, пригодных для водоснабжения. Одновременно территория является сложной в гидрогеологическом отношении для подземного строительства и ведения горно-эксплуатационных работ.

На территории МО имеют место опасные геологические процессы. По степени опасности и распространённости они распределяются следующим образом: карстово-суффозионные, просадочные, оползневые процессы, подтопление, образование оврагов, эрозия, заболачивание, пучение грунтов, сдвижение пород. Активизация процессов связана как с природными, так и техногенными факторами (увлажнение естественное и техногенное, подрезки склонов естественные и техногенные, уничтожение и нарушение растительного покрова и т.д.).

Карстово-суффозионные процессы

Проявления карста связаны с глубинными процессами, карстующимися известняковыми породами, растворением гипсосодержащих пород, выщелачивания. Карстовые образования приурочены к отложениям Упинского и залегающего ниже Заволжского горизонта нижнего карбона. Крупные карстовые полости встречаются до глубины 118-142 м. Карстово-суффизионные процессы провоцируют провальные явления.

Распространенными формами карста являются воронки, ямы, подземные пустоты. Карстовые образования встречаются юго-восточнее д. Козловка, а также у северной окраины д. Тележинка.

Лессовидные породы, склонные к просадкам, распространены особенно на водоразделах и на высоких надпойменных террасах реки Упы. С просадками лёссовых пород связаны микро- и мезоформы рельефа: западины, «степные блюдца», имеющие в диаметре 5-10 м, глубину до  0,5-1,0 м Следствием просадок являются разнообразные деформации зданий и сооружений.

Оползни часто приурочены к овражно-балочной и речной сети. Оползни распространены в долинах реки Упа, а также - по крутым склонам балок.

Подтопление – широко распространённое явление на плотно застроенной части территории. В западной части территории МО, граничащей с МО город Щекино, проявление подтопления наиболее вероятно. Подтопление связано как с общими изменениями водного баланса, так и с техногенными причинами: нарушением поверхностного стока и утечками из водонесущих коммуникаций.

Частые проявления процесса подтопления, возможны, на участках, где мощность зоны аэрации не превышает 2,0-3,0 м. Совокупность природных факторов, связанных с колебаниями уровня грунтовых вод, нарушение поверхностного стока, подпора потока грунтовых вод планировочными работами, техногенные факторы и т.д. относятся к основным причинам подтопления. Площадки промпредприятий, с систематическими утечками из водонесущих коммуникаций наиболее подвержены подтоплению.

Основной причиной подтопления является нарушение естественного стока поверхностных вод, заиление и засорение рек и ручьёв. По мере уплотнения и расширения селитебной и промышленной застройки, насыщения территории водонесущими коммуникациями, процесс подтопления  только усугубляется.

Оврагообразование часто приурочено к склонам речных долин. Наиболее интенсивно они развиваются в легко размываемых лёссовых породах, на слабо задернованных склонах. Большое влияние на активизацию этого процесса оказывает хозяйственная деятельность человека, с которой связано нарушение сплошности растительного покрова, утечка вод из коммуникаций.

Боковая и донная эрозия наблюдаются по долинам рек и оврагов. Усиление процесса эрозии отмечается в период весеннего паводка и в летнее время после сильных дождей. Донная и боковая эрозия способствует активизации оползневых процессов.

На территории МО развиты пучинистые грунты, при промерзании в условиях естественного залегания способные увеличиваться в объёме. С этим свойством пород могут быть связаны деформации дорожного полотна и других сооружений.

Сдвижение пород возможно над старыми заброшенными шахтами. Территория МО расположена в зоне распространения Подмосковного угольного бассейна, в пределах которого длительное время велась разработка буроугольных месторождений. При выемке пластов угля мощностью 2-3 м и более, залегающих на глубинах 20-60 м, происходит обрушение пород кровли и связанное с этим сдвижение вышележащей толщи и образование мульд сдвижения. На поверхности земли образуются трещины, разрывы, западины. С этим процессом могут быть связаны катастрофические деформации грунтов. По этой причине освоение под застройку угленосных территорий регламентировано инструкцией.

На основании анализа инженерно-геологических условий на территории Тульской области выполнено инженерно-строительное районирование; по условиям для строительства  выделены следующие зоны:

- сложные в градостроительном освоении;

- непригодные для градостроительного освоения;

Территории, сложные  в градостроительном освоении, охватывают склоны долин и надпойменные террасы с широким развитием оврагов, оползней, карста, подтопления. Эта территория, сложенная песчано-глинистыми элювиально-делювиальными, древнеаллювиальными и современными аллювиальными отложениями. Зона со сложными условиями для строительства характерна для района с радиусом 4-5 км, центр которого приблизительно совпадает с центром    муниципального образования город Щекино;

Территории, непригодные для градостроительного освоения, – это территории, приуроченные к поймам рек, затапливаемые паводком, сложенные слабыми иловатыми грунтами, с уровнем подземных вод 0-2 м, а также территории, особо подверженные карсту, оползням, расположенные над выработанными пространствами.

Для успешного и динамического развития градостроительной деятельности необходимо организовать мониторинг на участках, подверженных карсту, оползням, просадкам, сдвижению пород.

3.8.  ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.

В гидрогеологическом отношении территория МО находится в пределах Московского артезианского бассейна. Геологическое строение района, характеризующееся частым чередованием водоносных и водоупорных слоев, привело к образованию водоносных горизонтов средней мощности, нередко гидравлически связанных между собой.

Основным источником водоснабжения является Упинский водоносный горизонт, от подземных источников которого осуществляется централизованное водоснабжение населенных пунктов муниципального образования. Эксплуатируются следующие водозаборы:

- водозабор п. Ломинцевский, расположенный в 1,5 км от п. Социалистический, и в 5 км от п. Ломинцевский;

- водозабор п. Социалистический, расположенный на окраине поселка;

- водозабор д. Шевелевка, расположенный на окраине деревни;

- водозабор п. Шахта №20, расположенный на въезде в поселок;

- водозабор д. Смирное, расположенный в южной части деревни;

- водозабор с. Ломинцево, расположенный на въезде в село.

4. Экологическое состояние.

Состояние окружающей среды определяется величиной техногенной нагрузки на неё, состоянием геологической среды, почвенного покрова, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, лесных ресурсов и прочих факторов.

Территория муниципального образования входит в состав крупного промышленного региона с высокой плотностью населения, концентрацией производственной, энергетической, инженерной и аграрной инфраструктур, который в своем развитии максимально ощущает проблемы техногенного воздействия на состояние окружающей среды.

4.1. Техногенная нагрузка.

Объекты, процессы и явления, связанные с деятельностью человека, влияющие на развитие и изменение природных систем, определяются как техногенная нагрузка. Техногенная нагрузка складывается влиянием объектов производственного и технического назначения, куда относятся и объекты транспортного, бытового и социального назначения.

Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:

- производственные комплексы;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- хранение, транспортировка газа и нефтепродуктов;

- добыча подземных вод;

- сельскохозяйственное производство;

- автомобильный транспорт.

- отходы производства и потребления, размещённые на несанкционированных свалках, загрязняющие воздушный и водный бассейны, что приводит к накапливанию вредных веществ в почве и грунтовых водах;

- несовершенство, отсутствие и значительный износ систем инженерного обеспечения.

4.2. ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА.

Геологическая среда определяется состоянием совокупности компонентов: рельефа и геоморфологии, геологического строения, гидрогеологических условий и инженерно-геологических свойств  грунтов.

Изменения отдельных её компонентов, влекут за собой общее изменение среды, снижение её устойчивости к воздействию природных и техногенных факторов.

На формирование геологической среды оказывают отрицательное воздействие:

- перепланировка территории под застройку, самовольная застройка на неустойчивых склонах;

- подпор поверхностного стока автодорогами, железнодорожными насыпями и другими линейными сооружениями;

- подъём уровня подземных вод за счёт технических утечек;

- разработка полезных ископаемых;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- распашка земель, в том числе лесных площадей.

Современный рельеф практически сформирован техногенными факторами.

Появились техногенные формы рельефа: карьеры, терриконы. Активное воздействие на русла рек нарушило их естественный режим, появились заболоченные участки. К возникновению новых форм рельефа (западины, бугры) привело и проявление оползневых, карстовых, эрозионных, просадочных процессов, а также – сдвижения пород.

Техногенные факторы играют немалую роль в нарушении целостности геологического массива (многочисленные разведочные скважины, пробуренные для водозаборов и других полезных ископаемых, карьеры, шахты и т.д.)

Под воздействием природных и техногенных факторов изменяются во времени и гидрогеологические условия территории. Происходит изменение глубины залегания подземных вод и их состава. Часто литология толщи отложений создает предпосылки для подтопления. При наличии водоупорного слоя, залегающего близко к поверхности и перекрытого высоко проницаемыми отложениями, возникает новый техногенный водоносный горизонт. В других случаях происходит повышение уровня подземных вод.

К нарушению режима подземного и поверхностного стока, повышению уровня подземных вод и подтоплению приводит неорганизованная засыпка оврагов слабо фильтрующими породами, перепланировка территории, создание свайных полей.

Затапливаются погреба и подвалы, ухудшается состояние подземных коммуникаций, санитарно-бытовые условия и санитарно-эпидемиологическая обстановка. К тому же, подземные воды агрессивны, и воздействие на фундаменты и другие заглублённые части сооружений приводит к их разрушению, нанося значительный материальный ущерб.

Изменение химического состава подземных вод происходит за счёт их загрязнения. Загрязнение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта жидкими отходами производства является причиной повышения их агрессивности по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям фундаментов.

В водонасыщенных грунтах, залегающих в верхней части разреза, существенно ухудшаются прочностные и деформационные свойства, что является причиной снижения несущей способности грунтов оснований сооружений, и, как результат, -  их многочисленные деформации.

С изменением гидродинамического режима подземных вод может быть связана и активизация карстообразования.

Нарушение растительного покрова, вырубка лесов, способствуют проявлению оползней и образованию оврагов.

Не менее опасным процессом являются паводки, проявление которых определяется гидрометеорологическим режимом рек. Паводки причиняют значительный ущерб населению, геологической среде.

Геологическая среда нуждается в защите. Необходимо проведение мероприятий по борьбе с подтоплением, затоплением, противооползневые мероприятия, мероприятия по борьбе с карстом. Необходимо создание сети лесных полос, защищающих земли от эрозии.

4.3. СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА.

Соседство с муниципальными образованиями г. Щекино и р.п. Первомайский, имеющими высокую концентрацию промышленного производства, оказывает отрицательное воздействие на состяние атмосферного воздуха всей территории МО Ломинцевское.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 16 предприятий г. Щекино в 2006 г. составили 6,85 тыс. тонн. Из них: твердые – 0,769 тыс. тонн; Диоксид серы -2,480 тыс. тонн; оксид углерода – 1,164 тыс. тонн; оксиды азота – 2.182 тыс. тонн; углеводороды (исключая метан) – 0. 001 тыс. тонн.

При этом на всех крупных предприятиях Щекина и Первомайского выбросы загрязняющих веществ соответствует нормативам. По объему выброса загрязняющих веществ от всех стационарных источников Щекинский район занимает 4 место в области, и имеет самый высокий уровень улавливания загрязняющих веществ: более 84%.

Кроме того, на крупных промышленных предприятиях разработаны мероприятия по охране окружающей среды, которые успешно выполняются.

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт. Автотранспорт является основным источником выбросов сажи (77%) и углеводородов (47%).

4.4. СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ.

Источники поверхностного и подземного водоснабжения испытывают значительную техногенную нагрузку. Вопрос об охране источников водоснабжения в настоящее время является наиболее острым.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются в основном сельскохозяйственные предприятия, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, частные хозяйства населения.

Источниками питьевой воды для значительной части населения служат родники, каптажи и колодцы, зачастую не соответствующие требованиям санитарных правил по оборудованию и санитарно-техническому состоянию по санитарно- химическим показателям.

Из общего объема сброшенных сточных вод в поверхностные водные объекты значительную долю составляют сбросы предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Имеющиеся немногочисленные очистные сооружения не имеют эффективного обеззараживания. У значительной части населенных пунктов отсутствует система канализации и очистки сточных вод.

Особое отрицательное воздействие на состояние водных объектов оказывает нарушение режима водоохранных и прибрежных полос, стихийные свалки по тальвегам и берегам водотоков и водоемов.

Техногенное разрушение геологической структуры, бессистемная эксплуатация водных ресурсов провоцирует истощение водоносных горизонтов.

Основными мероприятиями по охране водных ресурсов является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос, реконструкция и строительство новых очистных сооружений.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии с Водным кодексом РФ от 3 июня 2006 г.

4.5. СОСТОЯНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА.

Основными причинами микробного загрязнения почвы является:

- несанкционированные свалки;

- недостаток очистных сооружений, несовершенство имеющихся очистных сооружений;

- отсутствие централизованной системы канализации в отдельных относительно крупных населенных пунктах.

Для улучшения экологического состояния территории в первую очередь необходимо осуществлять мероприятия по:

- снижению вредных выбросов в атмосферу;

- снижению сбросов загрязнённых стоков в водоёмы; улучшению состояния малых рек; сохранению лесов, почв, растительного и животного мира;

- мониторингу состояния окружающей среды;

- утилизации и размещению отходов производства и потребления;

- эколого-социальной реабилитации населения, осуществлению мероприятий по охране и воспроизводству минерально-сырьевых ресурсов.

5. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.

Выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- особо охраняемые природные территории;

- территории санитарно-защитной полосы магистральных водоводов;

- территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных узлов, скважин;

- территории водоохранных зон водотоков и водоёмов;

- территории санитарно-защитных зон производственных, коммунальных

объектов;

- полосы отвода автодорог;

- территории санитарно-защитных зон понизительных подстанций;

- территории санитарно-защитных зон кладбищ;

- территории санитарного разрыва воздушных линий электропередачи;

- территории санитарного разрыва магистральных газопроводов;

- территории, подтапливаемые грунтовыми водами;

6. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.

Территория муниципального образования Ломинцевское в границах установленных Законом Тульской области от 11 марта 2005 года за № 552-ЗТО «О переименовании муниципального образования «г. Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области» составляет 7791 га.

Использование территории муниципального образования складывается из земель сельхоз назначения, площадей под природными объектами (лесами, водоемами), транзитными инженерными коммуникациями, коллективными садами, землями населенных пунктов, неиспользуемыми площадями, нарушенными техногенными и природными отрицательными воздействиями.

В границах территории муниципального образования сформированы площадки для размещения жилищного и производственного освоения:

- площадью 350 га в районе д. Городна (производственного);

- площадью 6 га на участке бывшей шахты № 21 (производственного);

- площадью 3 га на участке бывшей шахты № 26 (производственного).

Подготовлено и выдано постановление о предварительном согласовании размещения завода деревообработки и изготовления легких металлоконструкций ПК «Велросс» в 810 м северо-восточнее   с. Старая Колпна

Территории, нарушенные оползневыми, просадочными, эрозионными процессами, горными выработками, занятые терриконами закрытых шахт при проведении мероприятий по их восстановлению, также будут включены в использование.

Данные по характеристикам земель по видам использования и формам собственности отсутствуют.

7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.

7.1. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ потенциал.

Природные, территориальные, производственные и демографические ресурсы составляют базу развития МО Ломинцевское. На этой базе сформированы отрасли специализации территории: промышленное производство, аграрное производство, рекреационно-оздоровительный комплекс. В границах муниципального образования проходят магистральные газопроводы, ЛЭП, линии связи. Обслуживание внешних коммуникаций также входит в специализацию территории.

Традиционно производственная функция территории поселения имела промышленную направленность. До середины 90-х годов XX века на территории поселения действовали несколько шахт по добыче бурого угля, которые составляли основу промышленного производства. После закрытия шахт доля промышленности в валовом продукте МО значительно уменьшилась.

Негативные процессы, вызванные общероссийскими причинами, особенно в животноводстве,  не обошли стороной и сельскохозяйственную отрасль поселения, которая также пришла в упадок. В настоящее время, учитывая политику государства, роль сельскохозяйственного производства в укреплении экономической базы, будет постепенно возрастать.

На территории МО возникли новые предприятия различных организационно-правовых форм (акционерные общества, общества с ограниченной ответственностью – в промышленности, крестьянские фермерские хозяйства -  в сельском хозяйстве).

В настоящее время основные производственные площадки группируются в п. Ломинцевский, п. Социалистический, д. Шевелевка.

Таблица 7-1

ПЕРЕЧЕНЬ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

МО ЛОМИНЦЕВСКОЕ.

| Наименование хозяйствующего субъекта | Вид деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- |
| Промышленность |  |  |
| 1. ООО «Строитель» | изготовление оконных и дверных блоков, бетона и раствора | Общество с ограниченной ответственностью |
| 2. ООО «Раритет» | изготовление оконных блоков | -«- |
| 3. ООО «Акрин» | изготовление акриловых красок | -«- |
| 4. ООО «Базальтовые технологии» | изготовление утепленных матов для полов | -«- |
| 5. Филиал ЗАО «Внешстрой» | изготовление металлочерепицы, ванн и др. стройматериалов | ЗАО |
| 6. База ООО «Спецподземстрой» | подземной строительство сетей канализации, водоводов, газопроводов, теплотрасс | ООО |
| 7. Промбаза АБЗ ГУП ТО «Щекинского ДРСУ» | выпуск асфальтобетонной смеси для ремонта и строительства автодорог | Государственная |
| 8. Филиал завод «Прогресс» ЗАО «Тулажелдормаш» | изготовление деталей и запасных частей для спецтехники по строительству, ремонту и восстановлению дорожных сетей | ЗАО |
| 9. ООО «Щекинобумпром» | производство картонных коробок | ООО |
| 10. ОАО «Металлоторгсервис» | сдача в аренду площадок для складирования | ОАО |
| 11. ООО «Компания С.Т.Д.» | изготовление пиломатериалов | ООО |
| 12. ИП Сергеев | изготовление и реализация растворов для строек | частная собственность |
| 13. ИП Костерев | изготовление шлакоблочного кирпича и бордюрной плитки | частная собственность |
| 14. ОАО «Керамика» п. Ломинцевский | производство строительного кирпича | Открытое акционерное общество |
| 15. УЮ 400/7 п. Социалистический | металлургическое производство и производство металлических изделий |  |
| 16. ЗАО «САМП-Р» | хранение нефтепродуктов | ЗАО |
| Сельскохозяйственное производство: |  |  |
| СПК «Ломинцево» | производство сельхозпродукции | кооперативная |
| НА 01.01.2009 г. К Ф Х – 3 шт. |  |  |
| личные подсобные хозяйства – 1873 шт. |  |  |
| Прочие виды деятельности сферы материального производства |  |  |
| Ж К Х филиал «Ломинцевожилстрой» ЗАО «Жилстройсервис» | Управляющая компания ЖКХ | ЗАО, частная |

Таблица 7-2

ОБЪЕМЫ ЖИВОТНОВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МО ЛОМИНЦЕВСКОЕ НА 01.01.2009 Г.

| Годы | Щекинский район, всего | МО Ломинцевское |
| --- | --- | --- |
|  | Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий, тыс. голов |  |
| 2008 | 10,560 | 0,041 |
| 2009 | 10,560 | 0,041 |
|  | Поголовье коров |  |
| 2008 | 4,411 | 0,105 |
| 2009 | 4,411 | 0,105 |
|  | Поголовье свиней |  |
| 2008 | 52,157 | 0,124 |
| 2009 | 52,157 | 0,124 |
|  | Поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях и организациях, тыс. голов |  |
| 2008 | 8,331 | 0,041 |
| 2009 | 8,331 | 0,041 |
|  | Поголовье коров |  |
| 2008 | 2,963 | 0,018 |
| 2009 | 2,963 | 0,018 |
|  | Поголовье свиней |  |
| 2008 | 50,359 | 0,180 |
| 2009 | 50,359 | 0.180 |
|  | Поголовье КРС в хозяйствах населения, тыс. голов |  |
| 2008 | 2,523 | 0,105 |
| 2009 | 2,523 | 0,105 |
|  | Поголовье коров |  |
| 2008 | 1,448 | 0,105 |
| 2009 | 1,448 | 0,105 |
|  | Поголовье свиней |  |
| 2008 | 1,798 | - |
| 2009 | 1,798 | - |

Земли муниципального образования, вовлеченные в сельскохозяйственное производство, распределяются по сельхозугодиям в соответствии с данными, приведенными в таблице 7-3.

Таблица 7-3.

ХАРАКТЕРИСТИКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ РЕСУРСАМ НА 01.01.2009 Г.

| СЕЛЬХОЗУГОДИЯ | Щекинский район, всего | МО Ломинцевское |
| --- | --- | --- |
| Общая земельная площадь, землепользователей сельскохозяйственным производством, тыс. га |  |  |
| 2008 | 112,745 | 5,736 |
| 2009 | 112,745 | 5,736 |
| Все сельскохозяйственные угодия |  |  |
| 2008 | 69,665 | 2,445 |
| 2009 | 72,219 | 3,349 |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |
| 2008 | 56,670 | - |
| 2009 | 56,670 | - |
| Крестьянские фермерские хозяйства |  |  |
| 2008 | 4,936 | - |
| 2009 | 4,936 | - |
| В личном пользовании граждан |  |  |
| 2008 | 10,876 | 1,530 |
| 2009 | 10,876 | 1,530 |
| Пашня |  |  |
| 2008 | 62.249 | 0,635 |
| 2009 | 62,249 | 0,635 |
| В том числе |  |  |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |
| 2008 | 50,020 | - |
| 2009 | 50,020 | - |
| Крестьянские фермерские хозяйства |  |  |
| 2008 | 4,709 | - |
| 2009 | 4,709 | - |
| В личном пользовании граждан |  |  |
| 2008 | 7,520 | 0,635 |
| 2009 | 7,520 | 0,635 |
| Сенокосы и пастбища |  |  |
| 2008 | 6,088 | 0,874 |
| 2009 | 6,088 | 0,874 |
| Неиспользуемые сельхозугодия |  |  |
| 2008 | 12,995 | 2,445 |
| 2009 | 15,549 | 3,349 |

Основными задачами в восстановлении и подъеме производства территории является ликвидация факторов, препятствующих его развитию: устаревшей материальной и технологической базы; высоким потреблением энергетических и водных ресурсов; низкой экологической безопасностью; не соответствующих современным требованиям инженерным и транспортным коммуникациям.

Благоприятные климатические условия, богатая история, наличие объектов культурного наследия дают основания для развития в перспективе туризма.

В целях развития промышленного производства на территории МО проектом генплана предусмотрены выделение свободных площадок (табл. 7-4).

Таблица 7-4

Перечень свободных площадок для строительства объектов производственного назначения

| № п/п | Адрес площадки | Площадь | Собственник | Тип площадки (свободная, застроенная) | Инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | МО Ломинцевское, район д. Городна | 350 га | земельные доли | Свободная | Наличие автомобильной и железной дорог |
| 9 | МО Ломинцевское, территория бывшей шахты №21 | 6 га | Земли промышлен-ности | Свободная | Имеется возмож-ность подключения к инженерным сетям |
| 10 | МО Ломинцевское, территория бывшей шахты №26 | 3 га | Земли промышлен-ности | Свободная | Имеется возмож-ность подключения к инженерным сетям |

7.2. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ.

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ.

Состояние социально-экономической ситуации в стране отрицательно отразилось на изменении демографии муниципального образования: устойчиво обозначилось снижение численности населения, изменение его структуры, естественная убыль превысила рождаемость, высок уровень преждевременной смертности.

Таблица 7-5

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ЛОМИНЦЕВСКОЕ НА 01.01.2008 г.

| Показатели | Количество на 01.01.2008г. |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, человек | 5530 (100%) |
| По полу: |  |
| Мужчин | 2572 (46,51%) |
| Женщин | 2958 (53,49%) |
| По возрасту: |  |
| Моложе трудоспособного | 819 (14,81%) |
| Детей в возрасте 1-6 лет | 220 (3,98%) |
| В трудоспособном | 3400 (61,48%) |
| Старше трудоспособного | 1311 (23,71%) |

Повышение качества жизни, заложенное в ряде целевых федеральных и региональных программ, направлено на улучшение демографической ситуации и снижение отрицательных показателей.

Для улучшения демографической ситуации необходимо осуществить:

- общий подъем уровня жизни;

- увеличить капиталовложения на питание, здравоохранение, физическую культуру, жилищное строительство, организацию отдыха;

- меры по предотвращению смертности в результате чрезвычайных ситуаций, автокатастроф;

- мероприятия по охране окружающей среды, в особенности воздушного и водного бассейнов от техногенных воздействий, по предупреждению последствий стихийных природных явлений;

- продуманную миграционную политику;

- активную демографическую политику, стимулирующую более высокую рождаемость.

Выравнивание демографической ситуации возможно, в частности, за счет переезда в Россию русского и русскоязычного населения. Всем желающим вернуться на историческую родину следует создавать максимально благоприятные условия, включая выбор района, полностью используя профессиональный потенциал переселенцев.

Динамика изменения численности населения на территории муниципального образования показывает сокращение населения за период в 18 лет в среднем на 30%.

Таблица 7-6

СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ЛОМИНЦЕВСКОЕ

| Наименование показателя | На 01.01.08 г. |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, человек | 5530 (100%) |
| По полу: |  |
| мужчин | 2572 (46,51%) |
| женщин | 2958 (53,49%) |
| По возрасту: |  |
| моложе трудоспособного | 819 (14,81%) |
| из них детей в возрасте 1-6 лет | 220 (3,98%) |
| в трудоспособном | 3400 (61,48%) |
| старше трудоспособного | 1311 (23,71%) |
| Число родившихся |  |
| всего, человек | 34 |
| на 1000 населения | 6,15 |
| Число умерших |  |
| всего человек | 134 |
| на 1000 населения | 24,23 |
| Естественный прирост (убыль) |  |
| всего, человек | 100 |
| на 1000 населения | 18,08 |
| Миграционный прирост (убыль) |  |
| всего, человек | 7 |
| на 1000 населения | 1,27 |

Таблица 7-7

ЧИСЛЕННОСТЬ И ДИНАМИКА ПОСТОЯННОГО НАСЕЛЕНИЯ МО ЛОМИНЦЕВСКОЕ

| Наименование территории | По состоянию на 09.10.2002 г. (перепись) | По состоянию на 01.01.2003 г. | По состоянию на 01.01.2004 г. | По состоянию на 01.01.2006 г. | По состоянию на 01.01.2007 г. | По состоянию на 01.01.2008 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Ломинцевский | 4802 | 4800 | 4700 |  |  |  |
| МО Ломинцевское | 1932 | 1919 | 1849 | 5767 | 5629 | 5530 |
| Шевелевская сельская админ. | 1932 | 1919 | 1849 |  | 1833 |  |
| с. Мясоедово | 175 | 174 | 170 | 181 | 172 | 185 |
| д. Б. Кожуховка | 44 | 44 | 43 | 39 | 37 | 38 |
| д. Гора Услань | 31 | 27 | 24 | 24 | 22 | 23 |
| д. Городна | 67 | 64 | 58 | 68 | 78 | 66 |
| д. Деминка | 84 | 82 | 77 | 75 | 72 | 71 |
| п. Залесный | 51 | 47 | 47 | 44 | 41 | 33 |
| д. Косое | 21 | 23 | 21 | 19 | 16 | 13 |
| с. Ломинцево | 171 | 148 | 150 | 157 | 150 | 148 |
| п. Маевка | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| д. М. Кожуховка | 22 | 23 | 23 | 21 | 25 | 30 |
| п. Мостовской | 48 | 66 | 60 | 61 | 42 | 34 |
| д. Подиваньково | 187 | 200 | 188 | 181 | 189 | 189 |
| д. Панарино | 64 | 71 | 68 | 66 | 65 | 73 |
| с. Старая Колпна | 370 | 355 | 339 | 345 | 336 | 359 |
| д. Соломасово | 33 | 34 | 32 | 27 | 25 | 22 |
| д. Смирное | 24 | 28 | 26 | 22 | 20 | 18 |
| д. Усть-Колпна | 44 | 42 | 44 | 47 | 45 | 38 |
| д. Шевелевка | 439 | 437 | 429 | 412 | 426 | 414 |
| д. Щекино | 54 | 52 | 48 | 43 | 45 | 43 |
| п. Ломинцевский |  |  |  | 2159 | 2105 | 2094 |
| дома Промкомбината |  |  |  | 10 | 9 | 8 |
| п. Казначеевский |  |  |  | 22 | 26 | 25 |
| п. Рудный |  |  |  | 89 | 80 | 79 |
| п. Шахты20 |  |  |  | 153 | 170 | 159 |
| п. Шахты21 |  |  |  | 257 | 239 | 223 |
| п. Шахты22 |  |  |  | 87 | 73 | 65 |
| п. Шахты24 |  |  |  | 182 | 174 | 177 |
| п. Шахты25 |  |  |  | 89 | 95 | 89 |
| п. Октябрьский |  |  |  | 79 | 80 | 75 |
| п. Социалистический |  |  |  | 807 | 771 | 738 |

Анализ  данных показывает, что темпы уменьшения численности населения за последний период снизились. Проектом принята условная стабилизация количества населения в границах территории в рамках существующей численности и заложен 10% резерв на демографическую емкость территории. Таким образом, расчетная численность населения муниципального образования принята в количестве 5500 - 6080 человек.

Расчёт предположительной численности населения МО до 2030 года произведен на основе оценки численности постоянного населения на 1.01.2008 г. по данным Щекинского отделения Туластата, с учётом расчётов, представленных в статистическом бюллетене (2008 г.) Федеральной службой государственной статистики и прогнозных данных СТП Тульской области 2007 г.

1. Ориентировочный демографический расчёт на планируемый период  выполнен с учётом анализа динамики населения МО Ломинцевское  за прошедший период  при сложившихся ежегодных темпах снижения -1,0 – 0,8% .

2. Прогноз численности населения выполнен по трем вариантам с учетом оценки возможных путей развития демографических процессов.

I. Низкий вариант: Предполагает сохранение или ухудшение сложившейся экономической ситуации в стране. Как следствие, возможно лишь незначительное увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни и сохранение показателей рождаемости на существующем уровне.

II. Средний вариант: Допускает, что улучшение социально-экономического положения в России и меры демографической политики позволят семьям реализовать свои репродуктивные планы и рождаемость превысит существующий уровень. Предполагается сокращение числа смертностей от внешних причин.

III. Высокий вариант (оптимистический): Предполагает изменение темпов экономического развития страны, и как следствие повышение уровня благосостояния населения. Вариант основан на существующей нормативной базе РФ. Реализация на территории района «Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года» и национального проекта «Здоровье» должна привести к снижению младенческой смертности и увеличению продолжительности жизни населения. Положительное влияние на демографическую ситуацию может оказать введенная в 2007 году система мер семейной политики.

Выводы:

Успешная реализация ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволит стабилизировать социально-экономическое положение МО, повысить уровень и качество жизни населения, что в свою очередь, приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации в МО. Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, потенциал для которых МО Ломинцевское имеет.

Проектом принята условная стабилизация численности населения в границах территории в рамках существующей численности и 10% резерв на демографическую емкость территории. Таким образом, расчетная численность населения муниципального образования принята в количестве 6000 человек.

Резервы улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании, как и в регионе в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности. Повышение качества жизни, заложенное в ряде целевых федеральных и региональных программ, направлено на изменение демографической ситуации, снижению отрицательных показателей.

На перекосы в распределении трудовых ресурсах оказывает влияние отток трудоспособного населения в близлежащие города и столицу государства.

Трудовой потенциал поселения относительно невысок и имеет постоянную тенденцию снижения, обусловленную, в первую очередь, неблагополучной демографической ситуацией.

Для улучшения общей демографической ситуации требуется:

- подъем общего уровня жизни;

- увеличение капиталовложения на здравоохранение, физическую культуру, жилищное строительство, организацию отдыха;

- осуществление мер по предотвращению смертности в результате чрезвычайных ситуаций, автокатастроф;

- осуществление мер по охране окружающей среды, в особенности воздушного и водного бассейнов от техногенных воздействий, по предупреждению последствий стихийных природных явлений;

- осуществление продуманной миграционной политики;

- проведение активной демографической политики, стимулирующей более высокую рождаемость.

7.3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД.

На исходный год общая площадь жилого фонда МО Ломинцевское составляет 147,4 тыс. кв. м. (3463 квартиры); в том числе муниципальный жилищный фонд – 31,5 тыс. кв. м., частный жилищный фонд – 58,8 тыс. кв. м.

Общая площадь аварийного жилого фонда 1,0 тыс. кв. м.; ветхого – 20,6тыс. кв. м.

По материалу стен капитальные – 46,7 тыс. кв. м., деревянные и смешанные - 94,5 тыс. кв. м.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА  МО ЛОМИНЦЕВСКОЕ

Таблица 7-9

| Наименование показателя | 2008 г. |
| --- | --- |
| Жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 147,4 |
| Жилая площадь (тыс.кв.м) |  |
| Число квартир (единиц) | 3463 |
| Муниципальный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 31,5 |
| Государственный жилищный фонд: | - |
| Общая площадь (тыс.кв.м) |  |
| Общественный жилищный фонд: | - |
| Общая площадь (тыс.кв.м) |  |
| Частный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 58,8 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м) | 1,0 |
| Площадь ветхого жилищного фонда (тыс.кв.м) | 20,6 |
| Площадь всего жилищного фонда, оборудованная (тыс.кв.м): |  |
| - водопроводом | 67,1 |
| - канализацией | 31,5 |
| - центральным отоплением | 18,6 |
| - газом | 80,5 |
| - ваннами (душем) | 25,5 |
| - горячим водоснабжением | - |

Существующая обеспеченность общей площадью, не считая ветхого и аварийного, составляет – 23 м2/чел.

Первоочередные задачи ликвидации ветхого и аварийного фонда предполагают минимальные объемы первоочередного жилищного строительства не менее 21,6 тыс. кв. м.

С учетом того, что жилой фонд, большей частью, представлен частной усадебной и секционной 2-х этажной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

В первоочередные мероприятия включено строительство 2-этажного жилого дома по ул. Пролетарская в п. Ломинцевский

К расчетному сроку ориентировочная обеспеченность населения общей площадью жилого фонда составит 30 м2/чел.

7.4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Согласно, разработанной в 2008 году, схеме территориального планирования МО Щекинский район, проектируемое муниципальное образование входит в состав Центрального внутриобластного планировочного района.

Населенные пункты территории являются частью Тульской агломерации. Близость городов – центра Тульской области и административного центра муниципального района определили формирование системы культурно-бытового обслуживания для сельских населенных пунктов, ориентированную на развитие транспортных связей и выездные формы обслуживания. Развитая транспортная сеть и близость районного центра культурно-бытового обслуживания позволяют для части населенных пунктов МО Ломинцевское, расположенных в северно-западной зоне, иметь культурно-бытовое обслуживание более высокой ступени. Минимальный уровень первичного культурно-бытового обслуживания включает обеспечение учреждениями медицинского, общеобразовательного, культурного и торгового назначения.

Центр муниципального образования п. Ломинцевский формируется в качестве подцентра в многоступенчатой системе обслуживания.

Перечень существующих объектов обслуживания представлен в табл. 7-10.

Таблица 7-10

ПЕРЕЧЕНЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Наименование объекта | Вид деятельности | Принадлежность и треб. мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Образование |  |  |
| 1. МДОУ «Ломинцевский детсад № 44» 30 мест | дошкольное воспитание | муниципальная |
| 2. МДОУ «Ломинцевский детсад № 45» 44 места | дошкольное воспитание | муниципальная |
| 3. МДОУ «Социалистический детсад №60» 17 мест | дошкольное воспитание | муниципальная |
| 4. МДОУ «Шевелевский детсад № 50» 12 мест | дошкольное воспитание | муниципальная |
| 1. МОУ «Ломинцевская СООШ №22» 480 уч. | обучение детей | муниципальная |
| 2. МОУ «Социалистическая СООШ № 18» 200 уч. | обучение детей | муниципальная |
| 3. МОУ «Казначеевская ООШ № 32» 160 уч. | обучение детей | муниципальная |
| 4. МОУ «Ломинцевская ООШ №35» 160 уч. | обучение детей | муниципальная |
| 5. МОУ «Социалистическая вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №2» 150 уч. |  |  |
| Здравоохранение |  |  |
| ГУЗ «Ломинцевский хоспис» | лечение онкобольных | государственное |
| Ломинцевский участок МУЗ «Советская городская больница» | оказание медицинских услуг населению | муниципальная |
| Мясоедовский ФАП | оказание медицинских услуг | муниципальная |
| Казначеевский ФАП | оказание медицинских услуг | муниципальная |
| Социалистический ФАП | оказание медицинских услуг | Муниципальная Стр. нового зд. |
| Спортсооружения |  |  |
| Тренажерный зал 6 мест |  |  |
| Культура |  |  |
| МКУ МКК «Ломинцевский поселковый дом культуры» ПДК Ломинцевский 150 мест | проведение культурно-массовых мероприятий | стр. нового культурно-спортивн. комплекса |
| МКУ МКК «Ломинцевский поселковый дом культуры» СДК Мясоедово 100 мест | проведение культурно-массовых мероприятий | стр. нового здания под клуб и библиотеку |
| МКУ МКК «Ломинцевский поселковый дом культуры» СДК Ломинцево 100 мест | проведение культурно-массовых мероприятий | ремонт |
| Ломинцевская поселковая библиотека 40271 книги |  | ремонт |
| Социалистическая поселковая библиотека 6045 кн |  | стр. нового здания |
| Ломинцевская сельская библиотека 7754 книги |  | ремонт |
| Шевелевская сельская библиотека 10957 книг |  | ремонт |
| Мясоедовская сельская библиотека 5541 книг |  |  |
| Торговля и бытовое обслуживание |  |  |
| Предприятия мелкорозничной торговли 11 шт. | торговля | частная |
| Предприятия по торговле смешан. товарами 5 шт. | торговля | частная |
| Предприятия по торговле продтоварами 1 шт. | торговля | частная |
| Баня МО Ломинцевское на 16 мест | Бытовые услуги | муниципальная |
| Филиал Тульского ОСБ 8604/0145 | Банковские услуги | государственное |
| Транспорт и связь |  |  |
| Почтовое отделение связи п. Ломинцевский | почтовые услуги | федеральная |
| Почтовое отделение связи п. Социалистический | почтовые услуги | федеральная |
| Почтовое отделение связи п. шахты 20 | почтовые услуги | федеральная |
| Почтовое отделение связи с. Ломинцево | почтовые услуги | федеральная |

Табл.7-11

РАСЧЕТ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ

| Учреждения, предприятия | Ед. изм. | На 1000 жителей | Треб. по СНиП | Существ. Положение | Принять проектом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап | Расчет. срок |  | Первый этап | Расчет. срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Учреждения образования |
| Ломинцевская средняя общеобразовательная школа №22 | учащихся | 90 | 495 | 540 | 480* * 190 | 540 | 540 |
| Ломинцевская средняя общеобразовательная школа №35 | - « - |  |  |  | 160** 11 |  |  |
| Казначеевская основная общеобразователь-ная школа №32 | - « - |  |  |  | 160* 27 |  |  |
| Социалистическая средняя общеобразовательная школа №18 | - « - |  |  |  | 200* 50 |  |  |
| Социалистическая вечерняя общеобразовательная школа №2 | - « - |  |  |  | 150* 116 |  |  |
| Ломинцевский детский сад №44 | мест | 40 | 220 | 240 | 30* 30 | 220 | 240 |
| Ломинцевский детский сад №45 | - « - |  |  |  | 44* 51 |  |  |
| Ломинцевский детский сад №50 | - « - |  |  |  | 12* 13 |  |  |
| Ломинцевский детский сад №60 | - « - |  |  |  | 17* 21 |  |  |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| Ломинцевская амбулатория | Посещений/смену | 18,15 | 99,8 | 108,9 | 100 | 100 | 110 |
| ФАП Мясоедовский | - « - |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| ФАП Казначеевский | - « - |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| ФАП Социалистический | - « - |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Учреждения культуры и искусства |
| МУК МКК «Ломинцевский поселковый дом культуры» | мест | 30 | 165 | 180 | 150 | 150 | 150 |
| Мясоедовский дом культуры | - « - |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Ломинцевский сельский дом культуры | - « - |  |  |  | 100 | 100 | 100 |
| Бассейны крытые | М2 водн. зеркала | 20 | 110 | 122 |  | 130 | 130 |
| Ломицевская поселенческая библиотека, в т.ч. | книг |  |  |  | 47762 | 48000 | 48000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ломицевская сельская библиотека | - « - |  |  |  | 7754 | 7800 | 8000 |
| Мясоедовская библиотека | - « - |  |  |  | 5541 | 5600 | 6000 |
| Социалистическая библиотека | - « - |  |  |  | 6045 | 6100 | 6400 |
| Шевелевская библиотека | - « - |  |  |  | 10957 | 11000 | 11500 |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |
| Магазины продовольственных товаров | М2 торг. площади | 100 | 550 | 600 | 242 | 550 | 600 |
| Магазины непродовольственных товаров | М2 торг. площади | 180 | 990 | 1050 |  | 990 | 1080 |
| Организации и учреждения административного управления, учреждения кредитно-финансовые и страховые, предприятия связи |
| Администрация МО | объект |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Отделение связи | - « - |  |  |  | 4 | 4 | 4 |
| Отделение Сбербанка РФ | - « - |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Предприятия жилищно-коммунального хозяйства |
| филиал «Ломинцевожилстрой» ЗАО «Жилстройсервис» | объект |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| Кладбище | га | 0,24 | 1,32 | 1,46 |  | 1,5 | 1,5 |

* примечание: 325/142 – вместимость уч-я /сущ. заполнение; недостающее число мест в детских дошкольных учреждениях на перспективу компенсировать за счет переоборудования свободных помещений в общеобразовательных школах.

В с. Старая Колпна, с учетом пожеланий жителей этого населенного пункта и близлежащих населенных пунктов Шевелевка и Подиваньково, предлагается восстановить ранее работавший фельдшерско-акушерский пункт.

7.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Водоснабжение.

Существующее положение.

1.Водозабор пос. Ломинцевский расположен на землях МО Ломинцевское в 1,5 км. от пос. Социалистический и в 5 км. от пос. Ломинцевский. Водозабор состоит из 2-х артезианских скважин, насосной станции 2-го подъёма и РЧВ объёмом 400 мЗ. Одна артезианская скважина резервная, расположена в 800 метрах от насосной станции 2-го подъёма.

-	первая артскважина №3973 пробурена в 1975 году, дебит – 30 мЗ/час, глубина -55 метров,

установлен насос марки ЭЦВ 10-63-110;

-	вторая артскважина №3961 пробурена в 1974 году, дебит – 35 мЗ/час, глубина -52 метра, установлен насос марки ЭЦВ 8-40-120;

Насосная станция 2-го подъёма оснащена бактерицидной установкой. Эксплуатируемый водоносный горизонт - упинский напорный, залегает на глубине 15-65 метров, напор – 20 метров. От загрязнений защищен четвертичными отложениями суглинков и глин. Водоупор под водоносным горизонтом имеется. Гидравлической связи с открытыми водоисточниками нет.

Устья и оголовки скважин размещены в кирпичном павильоне размером 3,8хЗ,5 метра, высотой 3,1 метра, скважины оборудованы кранами для отбора проб. Оголовки скважин загерметизированы металлическими заглушками с резиновыми прокладками на болтах. Оголовки скважин расположены на высоте 0,5 метров от бетонного пола павильона. Двери павильонов закрыты на замок и оборудованы сигнализацией на вскрытие. Замеры уровней воды производятся при перемонтаже насосов. Имеется счётчик по учёту воды. Имеется санитарная зона 1-го пояса, радиусом 30 метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Проектная мощность водозабора – 103 мЗ/час.

Режим эксплуатации скважины круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

2. Водозабор пос. Социалистический расположен на землях МО Ломинцевское, на окраине посёлка. Водозабор состоит из 1-ой артезианской скважины, насосной станции 2-го подъёма и РЧВ объёмом 100 мЗ.

-	артскважина №2656 пробурена в 1955 году, дебит- 4,8 мЗ/час, глубина-105метров, установлен насос марки ЭЦВ 8-40-120;

Эксплуатируемый водоносный горизонт - упинский;

Горловина скважины размещена в металлическом павильоне диаметром 1,5 метра, высотой 2,0 метра, скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины загерметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,5 метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона закрыта на замок. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при перемонтаже насосов. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30 метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Проектная мощность водозабора – 40 мЗ/час.

Режим эксплуатации скважины круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

З.Водозабор дер. Шевелёвка расположен на землях МО Ломинцевское, на окраине деревни. Водозабор состоит из 1-ой артезианской скважины (находится на территории насосной станции 2-го подъёма), насосной станции 2-го подъёма и два РЧВ объёмом каждый по 250 мЗ.

-	артскважина №2651, пробурена в 1962 году, дебит- 45 мЗ/час, глубина – 67 метров, установлен насос марки ЭЦВ 8-25-150;

Эксплуатируемый водоносный горизонт - упинский;

Насосная станция 2-го подъёма оснащена бактерицидной установкой. Устье и горловина скважины размещена в металлическом павильоне диаметром 1,5 метра, высотой 2,0 метра, скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины загерметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,5 метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона закрыта на замок. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при перемонтаже насосов. Имеется санитарная зона насосной станции 2-го подъёма, 1-го пояса с ограждением по периметру. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Проектная мощность водозабора – 40 мЗ/час.

Режим эксплуатации скважины круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

4.Водозабор пос. Шахты №20 расположен на въезде в посёлок на территории садоводческого товарищества «Химик». Водозабор состоит из  1-ой артезианской скважины, насосной станции 2- го подъёма и одного РЧВ объёмом 25 мЗ.

-	артскважина №1803, пробурена в 1955 году, дебит - 5,6 мЗ/час, глубина - 15,5 метров, установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110;

Эксплуатируемый водоносный горизонт - упинский;

Устье и горловина скважины размещена в кирпичном павильоне. Скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок скважины загерметизирован металлической заглушкой с резиновой прокладкой на болтах. Оголовок скважины расположен на высоте 0,75 метров от бетонного пола павильона. Дверь павильона закрыта на замок. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при перемонтаже насосов. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30 метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Проектная мощность водозабора – 50 мЗ/час.

Режим эксплуатации скважины круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

5.Водозабор дер. Смирное расположен на въезде в деревню. Водозабор состоит из 1-ой артезианской скважины.

-	артскважина №4082, пробурена в 1975 году, дебит- 35 мЗ/час, глубина – 75 метров, установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110;

Эксплуатируемый водоносный горизонт - упинский;

Устье и горловина скважины размещены в металлическом павильоне. Скважина оборудована краном для отбора проб. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при перемонтаже насосов. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30 метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Проектная мощность водозабора - 10 мЗ/час.

Режим эксплуатации скважины круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

6.Водозабор села Ломинцево расположен на въезде в село. Водозабор состоит из 1-ой артезианской скважины.

- артскважина №1326, пробурена в 1955 году, дебит – 34 мЗ/час, глубина - 88,0 метров, установлен насос марки ЭЦВ 6-10-110; Эксплуатируемый водоносный горизонт - упинский;

Устье и горловина скважины размещена в надземном железобетонном кольце с перекрытием и крышкой. Скважина оборудована краном для отбора проб. Оголовок загерметизирован, расположен на высоте 0,5 метров от бетонного днища. Имеется счётчик по учёту воды, замеры уровня воды производятся при перемонтаже насосов. Имеется санитарная зона 1-го пояса радиусом 30 метров с ограждением. Проект зоны 2-го и 3-его поясов не разработаны. Проектная мощность водозабора - 10 мЗ/час. Режим эксплуатации скважины круглосуточный, соответствует лимиту водопотребления.

Водоотведение.

По представленным данным филиала «Ломинцевожилстрой» ЗАО «Жилстройсервис» положение по водоотведению на территории муниципального образования представлено в таблице 7-12.

В мероприятиях по охране водных ресурсов от загрязнения сточными водами в схеме территориального планирования Щекинского района включены:

- строительство биологических очистных сооружений в п. Ломинцевский;

- устройство внешней канализации в п. Ломинцевский от жилых домов по улицам Центральная, Шахтерская, Центральный переулок.

В сельских населенных пунктах муниципального образования проектом предлагается применение автономных систем биологической очистки сточных вод.

Табл.7-12

| № п/п | Наименование видов работ | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Охват населения системой канализации (%), в т.ч.: - капитальная застройка; - индивидуальная застройка | 27,9 5,0 |
| 2 | Протяженность канализационных сетей, в т.ч. главных коллекторов, (км) | 11,2 5,7 |
| 3 | Тип схемы канализации | Неполно-смешанная |
| 4 | Тип очистки стоков | Стоки от д. Шевелевка в объеме 71,0 м3/сутки подаются на ГОС механической очистки г. Щекино |
| 5 | Количество сточных вод, поступающих в канализацию, в т.ч.: - фекальных; - производственных. | 274 м3/сутки - |
| 6 | Наличие собственных очистных сооружений | Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Планируется выполнение ПСД и строительство КОС |
| 7 | Канализационные станции перекачки, адрес | КНС №1, п. Ломинцевский, ул.Центральная, ТЖРУ; КНС №2, п. Ломинцевский, ул.Луговая, напротив д.№8; КНС №3, д. Шевелевка, ул. Центральная, у реки Деготня. |

Электроснабжение.

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Щекинским ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго» ОАО «ТГК-4».

Основным источником потребителей является подстанция ПС 110/35/6 кВ «Ломинцево» (д. Косое), которая питается по двум фидерам от Щекинской ГРЭС. Установленная мощность 2х16 МВА.

Распределительная сеть поселения работает на напряжении 6 кВ по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двустороннее питание каждой трансформаторной подстанции.

Данные, представленные ПО «ТЭС» филиала «Тулэнерго» по действующим трансформаторным подстанциям приведены в таблице.

Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 21 шт.

Общая протяженность линий электропередачи 6, 0,4 кВ составляет (данных нет).

Суммарное электропотребление за год на территории МО составляет (данных нет).

Табл.7-12

СПИСОК  действующих ТП на территории МО Ломинцевское

| № п/п | Диспетчерское наименование | U ТМ | кВ | Источник питания | Кто эксплуатирует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 4045 | МТП | Дёминка | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 2 | 4046 | МТП | Мясоедово с. | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 3 | 4047 | МТП | Мясоедово х.п. | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 4 | 4048 | МТП | Смирное | 50 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 5 | 4049 | МТП | Соломасово | 50 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 6 | 4040 | МТП | Кожуховка | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 7 | 4050 | МТП | Панарино | 50 | 6 | ПС Ломинцево ф. Панарино | Щёкинский участок |
| 8 | 4053 | МТП | Гора-Услань | 50 | 6 | ПС Ломинцево ф. Панарино | Щёкинский участок |
| 9 | 4034 | МТП | Шевелёвка дер. | 160 | 6 | ПС Ломинцево ф. Шевелёвка | Щёкинский участок |
| 10 | 4023 | МТП | Ломинцево дер.2 | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Панарино | Щёкинский участок |
| 11 | 4051 | МТП | Ломинцево дер. | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Панарино | Щёкинский участок |
| 12 | 4058 | МТП | Ломинцево школа | 50 | 6 | ПС Ломинцево ф. Панарино | Щёкинский участок |
| 13 | 4052 | МТП | Ломинцево х.п. | 180 | 6 | ПС Ломинцево ф. Панарино | Щёкинский участок |
| 14 | 4036 | МТП | Шевелёвка ж.з. | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Шевелёвка | Щёкинский участок |
| 15 | 4030 | МТП | Подываньково | 160 | 6 | ПС Ломинцево ф. Шевелёвка | Щёкинский участок |
| 16 | 4679 | МТП | Подываньково 2 | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Шевелёвка | Щёкинский участок |
| 17 | 4042 | МТП | Косое дер. | 60 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 18 | 4043 | МТП | Щекино дер. | 60 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 19 | 4044 | МТП | Щекино ферма | 20 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 20 | 4054 | МТП | Усть-Колпна | 100 | 6 | ПС Ломинцево ф. Мясоедово | Щёкинский участок |
| 21 | 4114 | МТП | Городна | 100 | 6 | ПС Огаревка ф. Сельэлектро-2 | Щёкинский участок |

Газоснабжение.

Существующее положение.

Газоснабжение поселения осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства треста «Щекиномежрайгаз» ОАО «Тулаоблгаз». Природный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основным источником газа на территории МО является газораспределительная станция Ломинцевская, введенная в эксплуатацию в 1970 году. Расположена между п. Ломинцевский и д. Усть-Колпна. К ней ведет газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода КС Щекинская – КС Щекино.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРП и по газопроводам низкого давления от ГРП до потребителей.

Всего на территории муниципального образования по информации треста «Щекиномежрайгаз» на 01.01.2009 г. размещено ГРП, ЩРП – 12 шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 48,94 км, в том числе среднего давления 20,19 км, низкого давления 28,75 км.

Средства связи.

Телефонизация

Телефонная связь территории муниципального образования обеспечивается цехом телефонной связи и радиофикации №3 Тульского филиала ОАО «Центртелеком», который расположен в г. Щекино, ул. Советская, д.20.

Телефонизация потребителей осуществляется от автоматической телефонной станции АТС Ломинцевский п. Ломинцевский, пер. Центральный, д.1, тип оборудования АТСК-50/200. Количество телефонных номеров, задействованных в сети сельского поселения, составляет 328 шт.

Протяженность кабельных линий на территории МО составляет 446,1 км.

Количество телефонных аппаратов общего пользования на 1000 жителей составляет 60 шт.

Телевидение

Прием телевизионных программ производится от радиотелевизионной передающей станции (РПС) Тульского филиала ФГУП «РТРС».

Принимаются следующие программы: «Россия», «1-ый Канал», «НТВ», «Культура», «ТВЦ», «РенТВ», «ТНТ».

Кабельное телевидение отсутствует.

Санитарная очистка.

Санитарная очистка территории сельского поселения включает: сбор, вывоз, обезвреживание твердых хозяйственно-бытовых отходов, вывоз жидких отходов с территории, не имеющей центральной канализации, уборку улиц, площадей, скверов, производственных территорий.

На территории муниципального образования работы по санитарной очистке выполняет ООО «Батлер».

Вывоз мусора производится автомашинами-контейнеровозами и мусоровозами на усовершенствованную свалку в районе д. Подиваньково.

На полигоне мусор уплотняется и послойно пересыпается грунтом.

Процент охвата территории населенных пунктов планово-регулярной очистки составляет 12,5%.

Общее количество твердых отходов, вывозимое на полигон составляет 3744 т/год. На расчетный срок, исходя из нормы 1,5 м3 на чел. в год накопления бытовых отходов будут составлять ориентировочно 7500 т.

В зимнее время снег с улиц и проездов сбрасывается на обочины, площадки для складирования не предусмотрены, во время гололеда проезжая часть улиц и тротуары посыпаются песком.

7.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Транспортная организация территории муниципального образования играет ключевую роль в условиях дробности расселения, перспективного повышения уровня автомобилизации и задач создания комфортных условий жизни.

Сеть автодорог представлена автодорогами местного и регионального значения (см. табл. 7-13, 7-14).

Перспективное развитие транспортной сети включает реконструкцию сети местных автодорог и капитальный ремонт участков:

- от а/д Подземгаз- Щекино-Ломинцево до д. Деминка -1,5 км;

- от а/д Щекино-Ломинцево до д. Смирное-Соломасово – 2,0 км;

- от а/д Щекино-Ломинцево до д. Усть-Колпна – 5 км

В организации пассажирских перевозок основную долю занимают автобусы и маршрутные такси. С ростом благосостояния увеличится доля личного транспорта. Железнодорожный транспорт на территории муниципального образования сокращает свое значение. Система мобильного культурно-бытового обслуживания к расчетному сроку увеличит зону обслуживания и качественный состав. Грузовые перевозки на проектируемой территории связаны, в основном, с производством сельхозпродукции и строительных материалов и конструкций.

Таблица 7-13

Перечень автомобильных дорог местного значения

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Вид покрытия | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | От а/д Подземгаз-Щекино-Ломинцево до д. Деминка | 1, 5 | грунт | 4 |
| 3 | От а/д Щекино-Ломинцево до д. Смирное-Соломасово | 2,0 | -« - | 4 |
| 4 | От а/д Щекино-Ломинцево до д. Усть-Колпна | 5,0 | - « - | 4 |

Таблица 7-14

Автомобильные дороги  регионального значения

| № п/п | Наименование дороги | Протяженность, км | Вид покрытия | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | а/д Щекино-Ломинцево | 16,0 | асфальт | 6 |

Автобусное сообщение населенных пунктов с районным центром – г. Щекино осуществляется автобусами и маршрутными микроавтобусами. Перечень автобусных маршрутов приведен в таблице 7-15.

Таблица 7-15

Перечень автобусных маршрутов

| Номер маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| 104 | Шахта №17 – п. Казначеевский |
| 107 | ул. Мира – п. Казначеевский |
| 112 | к-т «Сокол» - п. Казначеевский |
| 111 | Магазин №8 - п. Казначеевский |
| 116 | Тула – Ломинцево |
| 142 | Щекино – Ломинцево |

7.7. ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ.

Проектом предусматриваются следующие приоритетные направления деятельности муниципального образования:

Табл.7-16

| Виды хозяйственной деятельности | Направления хозяйственной деятельности |
| --- | --- |
| ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | - развитие и совершенствование производственной базы; - создание современной, конкурентоспособной продукции на базе существующих предприятий; - обновление и модернизация основных производственных фондов; - привлечение инвестиций в промышленность, освоение резервных площадок для расширения существующих и создания новых производств; |
| ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | - развитие транспортной инфраструктуры, совершенствование грузовых и пассажирских перевозок; - реконструкция существующих и строительство новых автодорог. |
| АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВАЯ | - создание элементов рыночной инфраструктуры на уровне, соответствующем статусу самостоятельного муниципального образования (банки, страховые и ипотечные компании пр.); - совершенствование взаимодействия администрации МО с субъектами хозяйственной деятельности и учреждениями коммунального, социального и культурного обслуживания; - проведение мероприятий по улучшению инвестиционной привлекательности МО; - содействие развитию малого предпринимательства. |
| СОЦИАЛЬНАЯ | - создание в поселении достойной среды обитания, повышение качества жизни населения; - ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда; - повышение уровня благоустройства и озеленения; - совершенствование бытового и культурного обслуживания населения; - проведение осмысленной социальной работы с детьми и молодежью; - развитие социальной инфраструктуры МО, укрепление ее материальной базы, реконструкция существующих и строи-тельство новых объектов здравоохранения, культуры и спорта; - реконструкция сетей и объектов инженерно-технического обеспечения с использованием энерго- и ресурсосберегающих технологий; - модернизация и развитие средств связи и телекоммуникаций. |
| РЕКРЕАЦИОННАЯ | - строительство новых и благоустройство существующих объектов рекреации |

7.8. ВЫВОДЫ КОМПЛЕКСНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА.

В проекте генерального плана произведена градостроительная оценка территории муниципального образования для определения имеющегося потенциала развития и проблем, требующих разрешения.

Проектом выполнен анализ:

- состояния природно-ресурсного потенциала;

- состояния окружающей среды и задач по её оздоровлению;

- состояния экономической базы развития, производственного потенциала;

- сложившегося аграрного сектора;

- демографической ситуации и состояния трудовых ресурсов;

- транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры;

- состояния жилищного комплекса;

- характера культурно-бытовых связей и особенностей сложившейся системы обслуживания, с приоритетными направлениями развития культурного потенциала, межселенного обслуживания населения,

- состояния базы для расширения рекреационного комплекса;

- состояния и мероприятий по охране и использованию памятников истории и культуры.

По совокупности природных и техногенных факторов выполнена комплексная оценка территории, в результате которой выделены зоны, наиболее благоприятные для различных видов деятельности и определены меры по их эффективному использованию.

ВЫВОДЫ:

На основе комплексного градостроительного анализа установлено, что территория проектируемого муниципального образования имеет неоднородную структуру по характеру использования и градостроительному освоению. При наличии плодородных почв, водных, растительных, территориальных и других ресурсов МО Ломинцевское подвержено отрицательным воздействиям на экологию, имеет высокий процент износа основных производственных, жилищно-коммунальных инженерных структур, демографические проблемы. Для устойчивого развития территории, имеющей высокий потенциал для осуществления аграрной, производственной туристической, культурно-оздоровительной деятельности, необходим комплекс градостроительных мер по созданию комфортной среды обитания, благоприятной для инвестиций.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что дальнейшее развитие муниципального образования и формирование его экономической базы в перспективный период будет определяться противоречивыми факторами:

- удобное географическое положение: близость автомобильных дорог федерального и регионального значения и железной дороги федерального значения, развитая сеть автодорог;

- наличие свободных площадок для развития производственной деятельности и жилищного строительства;

- близость к строительной базе г. Щекино и р.п. Первомайский в пределах транспортной доступности;

- неблагополучная демографическая ситуация, невысокий трудовой и кадровый потенциал;

- наличие собственной строительной базы;

- низкий уровень благоустройства, значительный износ и неразвитость объектов и сетей ЖКХ.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.

8. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

8.1. ПЛАНИРОВОЧНАЯ СТРУКТУРА.

Основная концепция градостроительного развития территории строится на упорядочении планировочной структуры и оптимальном функциональном зонировании в целях создания благоприятного пространства для проживания и хозяйственно-экономической деятельности.

Примыкающая к административному центру Щекинского района и расположенная в пределах получасовой транспортной доступности от областного центра, планируемая территория выполняет пригородные функции в системе городской агломерации.

Планировочными осями, формирующими территориальную структуру, являются долины рек Упы и Деготни. Наиболее ценные для градостроительного и хозяйственного освоения, они формируют систему расселения и основные планировочные оси.

Главной транспортно-планировочной осью является автодорога регионального значения Щекино-Ломинцево, проходящая в широтном направлении.

Основные планировочные зоны представлены: территориями сельских населенных пунктов; лесными массивами, площадями сельскохозяйственного назначения, полосами отвода инженерно-транспортных коммуникаций.

Проектная планировочная структура призвана способствовать созданию сбалансированной пространственной организации территории в целях сохранения и развития имеющихся природных, территориальных ресурсов.

В целях регулирования планировочной организации проектом предлагаются следующие мероприятия:

- четкое разграничение территорий в составе муниципального образования;

- осуществление комплекса мер по охране окружающей среды;

- сохранение и развитие исторической и природной структуры с выделением охранных и ландшафтных зон;

- реконструкцию и благоустройство сложившейся сети поселений;

- развитие промышленного производства и учреждений обслуживания;

- решение проблем модернизации транспортных и инженерных систем;

- реорганизация производственных территорий с целью их эффективного использования и снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- реконструкцию и комплексное благоустройство существующих жилых  территорий, общественных центров;

- комплексное освоение районов нового жилищного строительства;

- формирование инвестиционно привлекательных площадок размещения объектов капитального строительства;

- развитие спортивных и рекреационных зон, формирование многофункциональной системы озеленения.

8.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ.

функциональное зонирование – основной инструмент регулирования градостроительной деятельности, который устанавливает параметры использования территории обязательные для всех ее участников, сбалансированный учет экологических, экономических, социальных и иных факторов.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Важнейшими функциональными зонами являются:

- Специально охраняемые территории – местности лечебно-оздоровительного значения, зоны массового отдыха, лесные массивы с ограниченным режимом эксплуатации, лесопосадки, исторические и архитектурные памятники.

- Территории для развития населенных пунктов и промышленных комплексов разного профиля.

- Территории земель сельскохозяйственного назначения.

- Леса, предусмотренные для эксплуатации с подразделением по использованию.

- Территории автотранспорта, его сооружений, и защитных зон.

- Исключаемые территории - неблагоприятные по инженерно-геологическим условиям, над залеганиями полезных ископаемых, санитарно-защитные зоны, специального назначения.

В проекте выполнено градостроительное зонирование для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека.

К основным территориальным зонам относятся:

- территории населенных пунктов; зоны садово-дачных участков;

- производственные зоны;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны рекреационного назначения: лесопарки, леса, зоны отдыха, спортивные комплексы и сооружения;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны специального назначения - кладбища;

- зоны перспективного градостроительного развития.

8.3. НАЗНАЧЕНИЕ Зон с особыми условиями использования территории.

Проектом выделены зоны с особыми условиями использования территорий:

- территории, подтапливаемые грунтовыми водами;

- особо охраняемые природные территории;

- территории 1-го пояса зоны санитарной охраны водозаборных узлов

и скважин;

- территории водоохранных зон водотоков и водоёмов;

- территории санитарно-защитных зон производственных и

коммунальных объектов;

- территории санитарно-защитных зон понизительных подстанций;

- территории санитарно-защитных зон кладбищ;

- территории санитарного разрыва воздушных линий

электропередачи;

- территории санитарного разрыва магистральных газопроводов;

- территории полос отвода автомобильных  дорог.

Зоны с особыми условиями использования территорий.

Водоохранные зоны устанавливаются в целях защиты водных объектов; хозяйственная деятельность проводится в соответствии с «Водным Кодексом РФ» 03.06.2006 г.

Зоны санитарной охраны устанавливаются в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах данных зон осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные коридоры инженерных коммуникаций устанавливаются в целях обеспечения их нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормативами и правилами.

Виды и режим использования месторождений полезных ископаемых определяются по согласованию со специально уполномоченными органами в соответствии с законодательством о недрах, государственными градостроительными нормативами и правилами, специальными нормативами.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются в соответствии с Проектом зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и контролируются уполномоченными органами в соответствии с действующим законодательством.

Градостроительные регламенты (перечень разрешенных видов хозяйственного использования, основные градостроительные параметры и ограничения на использование) разрабатываются в составе нормативного правового акта местного самоуправления "Правила землепользования и застройки МО Ломинцевское".

8.4. ОХРАНА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

При разработке генерального плана МО Ломинцевское учитываются мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия, определяемые требованиями Федерального закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ.

Памятники истории и культуры, представленные зданиями церквей Св. Георгия(1750 г.) в с. Ломинцево и - Введения во храм Пресвятой Богородицы (1681 г.) в с. Мясоедово. Эти памятники в настоящее время находятся в полуразрушенном состоянии.

Памятники археологии в д. Городна селище-городище, в д. Деминка, с. Мясоедово – селища; в д. Смирное, с. Ломинцево, д. Панарино, д. Гора Услань, д. Соломасово, Б. Кожуховка, д. Деминка, с. Мясоедово - оборонительные сооружения; а также памятник истории в с. Ломинцево - Братская могила с захоронением воинов, погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.г. подлежат сохранению, восстановлению. В целях обеспечения сохранности и рационального использования памятников истории и культуры необходимо выполнить в специализированной организации проекты охранных зон.

В деревне Городна  здание начальной школы, которую в 1863 году открыл

Л. Н. Толстой, также целесообразно сохранять.

При разработке генерального плана МО Ломинцевское учитываются мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия, определяемые требованиями Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ.

Перечень имеющихся объектов культурного наследия на территории поселения представлен в таблице 8-1.

Табл. 8-1

ПАМЯТНИКИ

Градостроительства и архитектуры

| Наименовние памятника | Местонахождение памятника | Документ о принятии на госохрану | Категория охраны Р- регионального зн. М – местного зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы | с. Мясоедово | Решение Тулоблисполкома от 09.04.69 г. №6-294 | Р |
| ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ (памятники Великой Отечественной войны) |
| Братская могила воинов, погибших в Великую Отечественную войну | с. Ломинцево, 300 м юго-западнее села | Решение Тулоблисполкома от 09.04.69 г. №6-294 | Р |
| Выявленные памятники культурного наследия |
| Церковь великомученика Георгия, 1750 г. | с. Ломинцево | Пост. Главы админ. Г.щекино и Щекинского р-на от 07.04.93 №591 | М |
| Памятники археологии |
| Городище | вблизи д. Городна | №176 | Ф |

Разработка и соблюдение режимов охраны и соответствующих им градостроительных регламентов должно обеспечить улучшение состояния исторического фонда зданий и увязать текущую градостроительную деятельность с задачами сохранения историко-культурного наследия, природных ландшафтов.

Система градостроительных регламентов направлена на реставрацию исторических построек, восстановление утраченных высотных доминант и других памятников.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в их исторической среде на сопряженных с ними территориях устанавливаются зоны охраны: охранные зоны, зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зоны охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав и границы зон охраны объектов культурного наследия определяются Проектом зон охраны объектов культурного наследия.

Целью Проекта зон охраны является обеспечение охраны недвижимых памятников истории и культуры, ценных историко-культурных территорий и ландшафтов при проведении работ по реконструкции, застройке и планировке. При этом охранная зона - это территория, в пределах которой запрещается строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - это территория, в пределах которой устанавливается особый режим использования земель, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений; зона охраняемого природного ландшафта - это территория, в пределах которой также устанавливается режим использования земель в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

С целью упорядочения мер по охране природно-исторического наследия необходимо осуществить разработку комплексной программы для полноценного выявления объектов охраны, установления границ зон охраны на основе современных нормативов, анализа ранее выполненной проектно-планировочной документации и формирования информационной базы о режимах градостроительной деятельности в пределах установленных зон.

8.5. РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОСТАВЕ ТУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ.

Формирование планировочной структуры территории, принципов функционального зонирования решается с учетом местоположения МО Ломинцевское в составе Тульской территориальной системы, в зоне влияния которой находится Щекинский район.

Для современного размещения производительных сил и расселения характерно развитие больших городов и возникновение вокруг них быстро развивающихся скоплений населенных мест.

Тульская городская агломерация охватывает территорию площадью 3,8 тыс. кв. км. Численность городского населения агломерации составляет 1139000 человек, в том числе в городе-центре – 535000 человек, в ядре агломерации – 581000 человек.

Город Щекино – неотъемлемая часть городской агломерации сложившейся вокруг г. Тулы –  группы близко расположенных городов, поселков, других населенных мест с тесными трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями, формирующими маятниковую миграцию.

Территория городской агломерации, расположенная за пределами главного города, должна быть правильно зонирована для сохранения открытых пространств, зеленых зон, сельскохозяйственных территорий. Несмотря на многообразные связи внутри агломерации, необходимо предотвращать срастание населенных мест.

Для структуры Тульской агломерации характерно сочетание секторного развития (вдоль основных радиальных транспортных осей, сходящихся к центру) и поясного зонирования, при котором вокруг главного города формируется зеленый пояс, ограничивающий разрастание городской застройки.

Город Щекино относится к категории городов-спутников, за пределами зеленого пояса обладающих собственной градообразующей базой. Муниципальное образование Ломинцевское примыкает к границе МО город Щекино, в генеральном которого предусматривается расширение территории, в том числе за счет территории МО Ломинцевское.

Решение об изменении границ МО Ломинцевское в перспективе возможно на этапе согласования границ с МО город Щекино.

Основная функция территории МО Ломинцевское в структуре агломерации - промышленное производство.

В ближайшей перспективе  в структуре расселения предполагаются глубинные качественные изменения, связанные с развитием систем связи, транспорта, организации сферы обслуживания.

Построение рациональной системы расселения - центральная задача проектирования.

Сложившаяся система расселения имеет рассредоточенный характер, связанный с местами приложения труда.

Местные (локальные) системы формируются в пределах административных границ одноименных муниципальных образований сельских поселений. Поселок Ломинцевский – административный центр МО, одновременно - центр местной, локальной системы расселения. Районный центр – центр муниципального района, на основе которого формируется система местных (локальных) центров.

9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

9.1. РАЗВИТИЕ ЖИЛЫХ ЗОН.

На основе произведенного в проекте комплексного анализа определены приоритетные для размещения жилой застройки зоны.

Концепция формирования жилых территорий предусматривает:

- сохранение градостроительного и архитектурного характера промышленных поселков, застроенных по генеральным планам;

- преобладающую долю усадебной жилой застройки в объеме нового капитального строительства, как наиболее соответствующей сельскому образу жизни;

- максимальное размещение новой застройки на основе реконструкции существующих жилых кварталов;

- формирование резервных площадок на свободной территории, как альтернативного варианта строительства;

- минимальное освоение под жилую застройку ценных сельскохозяйственных земель;

- комплексное освоение территории для размещения жилищного строительства, включающее полное обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройство;

- выделение в последующей стадии проектирования (проектах планировок) красных линий жилых улиц и пресечение самовольных строений и самозахвата муниципальных территорий;

- реконструкцию существующих жилых зон для приведения их в соответствие с действующими нормами, обеспечения противопожарных разрывов и проездов, соблюдения санитарных разрывов от источников вредного воздействия, производственно-коммунальных объектов, автостоянок;

- снос ветхого и аварийного жилья, реконструкция благоустройства и систем инженерного обеспечения;

- включение в состав жилой застройки спортивных, детских и хозяйственных площадок, участков озеленения;

- размещение в соответствии с санитарно-гигиеническим нормативами расчетного количества открытых автостоянок;

- применение в охранных зонах памятников истории и культуры типов жилой застройки, соответствующих регламентам зон;

- повышенное внимание к формированию архитектурного образа жилых зон, расположенных в пределах туристических и экскурсионных маршрутов.

Целесообразно создание благоприятного инвестиционного климата для стимулирования реконструкции и расширения существующих жилых образований из расчета доведения показателя средней обеспеченности общей площадью на 1 очередь до 25 м2/чел., а на расчетный срок до 30 м2/чел.

9.2. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ  ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Современная социальная инфраструктура по составу, вместимости и размещению по населенным пунктам, все еще недостаточно отвечает предъявляемым к ней требованиям.

Небольшая величина сельских населенных пунктов, слабые транспортные связи сельских населенных мест с районным центром, неудовлетворительное состояние автотранспортной сети, обусловили недостаточную степень современных культурно-бытовых взаимосвязей в сельской местности.

Пространственно-территориальная организация социально-культурного обслуживания Тульской области, предложенная в Схеме территориального планирования, основывается на перспективном развитии групповых систем населенных мест и дорожно-транспортной сети, при учете межселенных трудовых, культурно-бытовых связей и особенностей сложившейся системы обслуживания.

В основе проектных предложений по развитию социальной инфраструктуры положен принцип ступенчатости обслуживания, предлагающий обеспечение населения полным комплексом услуг в пределах групповых систем населенных мест с определенным уровнем концентрации объектов «межселенной социальной инфраструктуры» в отдельных центрах.

В новых социально-экономических условиях принципиально выделение двух видов объектов:

- учреждений социальной сферы, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами;

- объектов коммерческо-деловой сферы, направленной на развитие разнообразных, видов обслуживания.

Генеральным планом предлагаются следующие принципы развития отдельных видов обслуживания:

Здравоохранение: структурная перестройка системы здравоохранения, реорганизация стационарного звена, ремонт медицинских учреждений и модернизация оборудования, организация мобильного медицинского обслуживания в соответствии с районными целевыми программами развития отрасли.

Образование: реконструкция существующих общеобразовательных, и детских дошкольных учреждений, потребность в которых рассчитывается в соответствии с установленными нормативами.

Культура и искусство: развитие учреждений культуры, представляющих различные виды культурных услуг населению (культурно-досуговое, библиотечное обслуживание), строительство и реконструкция существующих объектов культуры и искусства, строительство комплексных, многофункциональных учреждений культуры. Духовно-религиозный потенциал территории является частью историко-культурного наследия, поэтому рассматривается в едином с ним комплексе.

Строительство комплексных, многофункциональных учреждений культуры.

Физкультура и спорт: реконструкция существующих объектов и строительство новых комплексных учреждений.

Торговые объекты и объекты общественного питания, как наиболее экономически эффективные в зоне туристических маршрутов размещать в соответствии с градостроительными требованиями к качеству застройки, с учетом функций загрузки, стоянок автотранспорта, формированию ансамблей. Особенное значение имеет сбор и утилизация отходов.

Рекреационный комплекс является важным фактором в формировании системы обслуживания. На территории МО Ломинцевское, не имеющего заметных рекреационных ресурсов, все же необходимо развивать объекты кратковременного отдыха и оздоровления местного значения. В частности, места кратковременного отдыха, возможно, развивать в с. Мясоедово, с. Ломинцево.

9.3. РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОН.

Приоритетами промышленного производства в долгосрочной перспективе проектом Схемы территориального планирования Тульской области приняты стратегические направления развития, ориентированные на ближайшие двадцать лет, которые включают:

- формирование кластеров промышленного типа (машиностроительного, химического, топливно-энергетического, агропромышленного);

- реализацию отраслевых программ и программ крупных предприятий, инвестиционных проектов в отраслях хозяйства;

- восстановление утраченного промышленного потенциала.

Кластер промышленности строительных материалов формируется на основе предприятий по добыче нерудных строительных материалов и предприятий по производству строительных материалов. Составляющая часть производства строительных материалов – переработка шахтных терриконов.

Восстановление производственных объектов включает как возможность восстановления старого профиля специализации, так и возможность перепрофилирования производства, с использованием имеющихся производственных мощностей и созданием новых производств, освоение новых видов продукции.

Помимо капитального строительства в сфере промышленной деятельности, проектируются мероприятия по строительству инфраструктурных объектов промышленности.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС.

Территория имеет ряд условий для перспективного развития агропромышленного комплекса и сельского хозяйства.

- благоприятные природные условия для развития основных отраслей сельского хозяйства;

- высокий агропромышленный потенциал;

- выгодное агро-географическое положение (близость рынка сбыта продукции, развитые транспортные связи).

Ускоренное развитие животноводства – основное направление развития АПК Реализация данного направления базируется на стабилизации численности поголовья скота и возрождении отрасли на новой технологической основе.

В соответствии с общей программой социально-экономического развития области предусматривается:

- строительство, реконструкция и модернизация  животноводческих ферм и комплексов с внедрением трудоэнергосберегающих технологий.

- расширение посевных площадей под кормовыми культурами за счет ввода выведенных из хозяйственного оборота пахотных земель.

Основные пути совершенствования территориальной организации агропромышленного производства:

- рациональное использование ресурсов, в первую очередь, земельных, возврат в сельскохозяйственный оборот выведенных из оборота и неиспользуемых пахотных земель (в том числе земельных долевых паев);

- повышение продуктивности пахотных земель, за счет проведение комплекса специальных мероприятий (агролесомелиоративных, включающих природоохранные лесозащитные, противоэрозионные);

- пропорциональное развитие сельского хозяйства и отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственное сырье, с учетом межрайонного обмена;

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС на территории муниципального образования включает предприятия стройматериалов.

В условиях рыночной экономики эффективно развивается малый бизнес, частные предприятия производящие строительные материалы, конструкции, осуществляющие строительные работы.

Размещение производственных площадок в пределах муниципального образования предполагается с учетом сложившейся планировочной структуры.

Основными направлениями улучшения организации и экономической эффективности использования производственных территорий являются:

- исключение или максимальное снижение отрицательного влияния производственной застройки на экологическую ситуацию, проведение мероприятий по сокращению зон вредности;

- переход от экстенсивного использования имеющихся производственных территорий к интенсивному за счет увеличения плотности застройки, капитальности производственных объектов;

- улучшение планировочной и транспортной организации производственной территории, её благоустройство и формирование многофункциональных центров обслуживания в производственных зонах.

9.4. РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА.

Рекреационный комплекс является важным элементом системы обслуживания.

Не смотря на то, что территория МО Ломинцевское не располагает мощными рекреационными ресурсами, развивать объекты кратковременного отдыха и оздоровления местного значения необходимо. В частности, места кратковременного отдыха возможно развивать в с. Мясоедово, с. Ломинцево.

9.5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ.

Проектные предложения

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо внедрить систему экономического стимулирования.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

- разработка проектов охранных зон 2-го, 3-го поясов;

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

- организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

- периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы.

ВОДООТВЕДЕНИЕ.

В рамках мероприятий по реализации Программы «Экология Щекинского района на 2009-2011 г. г.» в план включена разработка проектно- сметной документации модульных очистных сооружений пос. Ломинцевский.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ.

На перспективу могут возникнуть проблемы в присоединении новых мощностей в связи с тем, что филиал «Тулэнерго» не располагает на ПС 110/35/6 кВ «Ломинцево» свободными ячейками 6 кВ в ЗРУ - 6кВ. Поэтому необходимо проводить мероприятия по расширению ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ «Ломинцево».

На перспективу в целях совершенствования работы электросетей предлагаются следующие мероприятия:

- Замена трансформаторов на более мощные на существующих подстанциях;

- Внедрение системы АСКУЭ;

- Плановая замена кабельных линий 6 кВ и 0.4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- Проведение текущего и капитального ремонта распределительных сетей 6 кВ, 0.4 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузеры, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- Проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введение вечернего и ночного режима горения;

- Диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ.

Проектные предложения.

Проектом предусматривается совершенствование существующей системы газового хозяйства с учетом градостроительного развития муниципального образования. Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов: полиэтиленовых труб и др. при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

В первоочередные мероприятия включено газоснабжение д. Городна.

При всех видах хозяйственной деятельности на территории сельского поселения расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметров трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы».

СРЕДСТВА СВЯЗИ.

На перспективу предлагается замена существующей АТС на АТС нового поколения.

Развитие телефонной связи будет осуществляться за счет расширения мобильной (сотовой) связи компаниями МТС, Мегафон, Билайн. Предоставление универсальной услуги, включающей телефонную связь с использованием таксофонов передачи данных и предоставление доступа в Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

На перспективу ожидается перевод на цифровое вещание, в первую очередь общефедеральных программ.

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА.

Проектные предложения.

Для сбора твердого бытового мусора должны предусматриваться асфальтированные огороженные площадки с контейнерами.

Вывоз жидких нечистот должен производиться специальными автомашинами на сливную станцию, оборудованную на очистных сооружениях.

На территории полигона необходимо предусмотреть площадку для размещения установки по утилизации отходов медицинских учреждений.

Вся территория сельского поселения должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. Необходимо разработать мероприятия по переходу к раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья потребуется приобретение специальных контейнеров и устройство площадок под их установку.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

В настоящее время на территории Тульской области действует региональная целевая программа «Экология и природные ресурсы Тульской области на 2007-2011 годы». На территории Щекинского района действует программа «Экология Щекинского района на 2009-2011 г.г.».

Ежегодно Законом Тульской области в областном бюджете предусматриваются средства на финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов, выполнению мероприятий программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, лесоохране и лесовосстановлению и т.д.

Средства направляются на проведение работ, локализацию и ликвидацию источников загрязнения водных объектов, снижение количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, водные объекты, организацию системы безопасного обращения с отходами производства и потребления.

Защита от подтопления.

Для территорий, подлежащих защите от подтопления, рекомендуется принять нормы осушения:

- для многоэтажной застройки – 3 м;

- для остальной селитебной застройки – 2 м;

- для зелёных насаждений 1-2 м – в зависимости от типа растительности и минерализации подземных вод.

Меры по защите включают:

- строительство и реконструкцию дренажных систем. Целесообразно использовать самотечный закрытый горизонтальный тип дренажа как наиболее экономичный;

- строительство и реконструкцию сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций.

Необходимо строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм, при использовании современного высокоэффективного оборудования для электрохимической обработки воды в сочетании с ультрафильтрацией, сорбцией и обеззараживанием жёстким ультрафиолетом на фоне действия добавок пергидроля. Очищенный дренажный сток предлагается сбрасывать в поверхностные водотоки и водоёмы.

Инженерная защита от оползней.

Рзвитие оползней определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления застроенных оползневых и оползнеопасных склонов.

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры - регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д.

Тип оползня определяет набор противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи).

К мероприятиям направленным на нейтрализацию техногенных факторов относятся:

- создание устойчивого профиля,

- техническая мелиорация склонов,

- устранение источников искусственного обводнения,

- устранение дефектов вертикальной планировки склонов,

- устранение эрозионных и абразионных подсечек,

- виброизоляция сооружений и механизмов,

- ограничение и запрещение взрывов,

Инженерная защита от эрозии.

Для правильного выбора мер борьбы необходимо рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий. Для борьбы с оврагами гидротехнические сооружения включают в себя строительство:

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Целесообразно сохранять и обновлять существующие противоэрозионные сооружения: лесополосы и пруды, в значительной мере снижающих плоскостную и линейную эрозию плодородных земель.

Инженерная защита от просадочности.

Просадочными свойствами обусловлены многочисленные деформации сооружений, проявляющиеся при замачивании грунтов оснований, которое может происходить как под воздействием природных, так и техногенных факторов.

При необходимости строительства на просадочных грунтах методы борьбы с просадочностью лёссовых пород разделяются на:

- устранение просадочных свойств в пределах деформируемой толщи;

- прорезку просадочных грунтов свайными фундаментами, устройство столбов или лент из закрепленного грунта, или заглубление фундаментов;

- водозащитные мероприятия;

- конструктивные мероприятия.

Инженерная защита от паводков и надзор за гидротехническими сооружениями.

Ежегодное обследование состояния гидротехнических сооружений, с которыми связана опасность затопления промышленных и гражданских объектов, приведение в соответствие с нормативными требованиями их конструктивных и водопропускных элементов, позволяют предотвратить аварийные ситуации на водных объектах.

Мероприятия по оздоровлению атмосферного воздуха.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями и обеспечить ими все предприятия-загрязнители.

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод.

Основными задачами охраны поверхностных вод является:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специального режима на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек;

- действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с состоянием очистных сооружений.

Водоохранные зоны

Основным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных и прибрежных защитных полос вдоль рек. На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель.

На территории поселений водоохранные зоны и прибрежные полосы устанавливаются исходя из конкретных условий планировки и застройки в соответствии с утвержденными генеральными планами.

С учетом ст. 15, ст. 16, ст. 17 водного Кодекса РФ в водоохранной зоне запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- использование навозных стоков на удобрение почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах водоохранных зон допускаются:

- проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных  и организация для них летних лагерей, ванн,

При установлении на водных объектах зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения минимальные размеры водоохранных зон и режим хозяйственной деятельности в них определяются санитарными правилами и нормами.

Таким образом, для охраны поверхностных вод необходимо:

- создать новые комплексы по очистке сточных вод, учитывающих специфику их состава (устанавливать их в непосредственной близости к источнику загрязнения);

- оборудовать все водозаборные и сбросные сооружения аппаратурой для учета забираемых и сбрасываемых вод;

- организовать очистку ливневых стоков;

- создать в местах сброса крупных сельскохозяйственных комплексов и ферм очистные сооружения для очистки от азота аммония, пестицидов и нитритов;

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов и пункты наблюдения за показателями состояния водных объектов;

- внедрять в промышленность малоотходное производство, максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы водоснабжения;

- реконструировать и модернизировать очистные сооружения на производственных предприятиях, внедряя прогрессивные технологии;

Мероприятия по охране подземных вод.

Важнейшим профилактическим мероприятием является очистка сточных вод. Для эксплуатации подземных вод важно, чтобы водоотбор скважинами в каждом гидрогеологическом районе не превышал величины подземного стока. Интенсивный забор подземных вод влечёт за собой увеличение минерализации воды в водоносных горизонтах, а несвоевременный ремонт водозаборных скважин и водопроводных сетей приводит к авариям и загрязнению питьевой воды.

Требует решения проблема обезжелезивания воды.

Охранные мероприятия включают:

- создание узаконенных зон санитарной охраны II и III поясов;

- снижение локальной нагрузки на водоносные горизонты;

- строительство локальных и модернизацию очистных сооружений централизованной канализации;

- тампонаж всех бездействующих скважин;

- разработку технико-экологических схем хозяйственно-питьевого водоснабжения, регулирование объёма используемой подземной питьевой воды на технические нужды;

- ограничение бурения скважин на воду до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

- осуществление контроля за состоянием подземных вод.

Мероприятия по охране почв.

Почвенный покров подвержен практически всем видам и формам эрозии: плоскостной и линейной, ливневой и ирригационной. Негативные последствия также имеют неправильное ведение агротехнических приемов обработки и химизации, захламление и загрязнение почвы.

Негативные последствия повлекло за собой интенсивное использование земель и резкое сокращение работ по сохранению их плодородия. Сокращение крайне необходимых агрохимических работ  привело к истощению пашни. Осуществляемое внесение удобрений недостаточно не только для повышения плодородия почв, но и для компенсации выноса питательных веществ.

Для изменения сложившегося положения необходимо проведение планомерных работ для улучшения агрохимического состояния пахотных земель.

В местах загрязнения почв нефтепродуктами и тяжёлыми металлами необходимо провести специальные мероприятия по их очистке. В целях предотвращения аварийных ситуаций и исключения попадания нефтепродуктов в почву необходимо капитально отремонтировать ёмкости для их хранения.

Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и потребления.

Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, для чего необходимо:

- ликвидировать стихийные свалки;

- совершенствовать систему сбора и переработки ТБО.

Для улучшения общего состояния окружающей среды проектом предлагается:

- осуществлять градостроительный, санитарный контроль производственной и хозяйственной деятельности объектов, оказывающей воздействие на экологию зоны;

- проводить экологическую экспертизу по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности;

- внедрять безопасные производства и технологии, современные системы очистки;

- осуществлять комплексные мероприятия по экологическому просвещению и воспитанию населения и, особенно молодежи,  своевременно информировать население о состоянии среды обитания и водопотребления;

- разработать комплекс природоохранных мер, необходимых в природоохранных зонах.

- для санитарного оздоровления территории следует обеспечить эффективную систему по обращению с отходами производства и потребления, ликвидацию стихийных свалок.

11. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Щекинского района обусловлены как природными,  так и техногенными факторами.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными и природно-техногенными факторами.

Природные пожары.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

В последние годы в связи с массовым сокращением поголовья крупного рогатого скота значительные площади сельскохозяйственных угодий не скашиваются с целью заготовки кормов, множество пастбищ и опушек леса заросли травой. Это многократно увеличило количество пожаров, в том числе,  лесных пожаров от загорания травы, причиной которых является неосторожное обращение с огнем или умышленный поджег.

Экстремальные климатические явления.  Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или жара отмечаются на территории района. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного и железнодорожного транспорта.

Наводнения.  При катастрофических паводках  возможно затопление прибрежных населённых пунктов, нанесение материального ущерба населению и хозяйству района, а также вреда жизни и здоровью людей.

При наводнении возможно:

- затопление отдельных  населённых пунктов, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, переправ, линий электропередач;

- затопление сельскохозяйственных угодий, гибель урожая;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Оползни, переработка берегов. Опасность возникновения природных катастроф, связанных с активизацией экзогенных геологических процессов на территории района, значительно возрастает в связи с всё большим вмешательством человека в природу, усиливающим  техногенную нагрузку на окружающую среду.

В  связи с переработкой берегов при отсутствии берегоукрепительных сооружений ежегодно береговая линия отступает вглубь, поглощая  сельскохозяйственные земли, причиняя ущерб населению и хозяйству.

Оползни могут быть причиной разрушения зданий и инженерных сооружений, а также в отдельных случаях представлять угрозу для жизни людей.

Суффозионные и карстовые процессы.  Карстовые образования встречаются в районе села Мясоедово. Карст представлен в форме воронок, ям, подземных пустот. Иногда в карстовых воронках образуются  озера. Возникновение чрезвычайных ситуаций возможно при обрушении кровли карстующихся пород и образовании воронок или других полостей, что представляет собой угрозу для здоровья и жизни населения, а также сохранности их имущества.

На территории МО встречаются пучинистые грунты, при промерзании в условиях естественного залегания способные увеличиваться в объёме. С этим свойством пород могут быть связаны деформации дорожного полотна и других сооружений.

Сдвижение пород на территории МО возможно над старыми заброшенными шахтами. Территория МО расположена в зоне распространения Подмосковного угольного бассейна, в пределах которого длительное время велась разработка буроугольных месторождений. При выемке пластов угля мощностью 2-3 м и более, залегающих на глубинах 20-60 м, происходит обрушение пород кровли и связанное с этим сдвижение вышележащей толщи и образование мульд сдвижения. На поверхности земли образуются трещины, разрывы, западины. С этим процессом могут быть связаны катастрофические деформации грунтов. Наиболее вероятно проявление сдвижения пород на территориях вокруг бывших шахт.

Просадки.  Лессовидные породы, склонные к просадкам распространены, особенно на водоразделах и на высоких надпойменных террасах реки Упы. Следствием просадок являются разнообразные деформации зданий и сооружений. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с просадочными грунтами, существует в случае строительства без учёта просадочных свойств грунтов. При этом возможны неравномерные осадки и, как следствие, деформации и даже обрушения зданий и различных инженерных сооружений.

Подтопление – широко распространённое явление на застроенной части территории; подтопление связано как с общими изменениями водного баланса, так и с техногенными причинами: нарушением поверхностного стока и утечками из водонесущих коммуникаций.

Подтопление часто является причиной снижения несущей способности оснований сооружений и, как следствие, неравномерные осадки и деформации сооружений, что представляет особую опасность для газо - и нефтепроводов.

Оврагообразование часто приурочено к склонам речных долин. Наиболее интенсивно они развиваются в легко размываемых лёссовых породах, на слабо задернованных склонах. Большое влияние на активизацию этого процесса оказывает хозяйственная деятельность человека, с которой связано нарушение сплошности растительного покрова, утечка вод из коммуникаций.

Основные причины возникновения опасных природных процессов, с которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации следующие:

Оползни

- нарушение устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, а также водотоками;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- утяжеление склона при его  самовольной   застройке;

- нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов);

- повышение уровня подземных вод за счёт технических утечек (из водопроводов, канализации, производств с «мокрой технологией»), распашка земель, в том числе лесных площадей.

Переработка берегов

- отсутствие берегоукрепительных сооружений,

- слабая эффективность их функционирования.

Суффозионные и карстовые процессы

- изменение скорости движения подземного водного потока, обусловленное природными и техногенными факторами;

- переменный режим насыщения и осушения значительных массивов пород, связанный с резким изменением уровня воды в водохранилищах.

Сдвижение пород

-    существование пустующих отработанных выработок.

Затопления и наводнения

- плохое состояние гидротехнических сооружений;

- отсутствие или неэффективность работы защитных дамб и берегоукрепительных сооружений;

- отсутствие проектно-сметной документации и строительство с нарушением норм и правил прудов и водохранилищ;

- ежегодное разрушение временных земляных перемычек;

- наличие низководных мостов, провоцирующих появление заторных явлений;

- низкая пропускная способность водопропускных труб под автодорогами, не обеспечивающая пропуск паводковых вод, обусловливающих затопление дорог и изоляцию населённых пунктов.

Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами.

Пожаровзрывоопасные объекты.

К  пожаро-взрыво-опасным объектам относятся объекты, на которых осуществляется:

- транспортировка  природного газа, нефти и нефтепродуктов;

- хранение нефтепродуктов, спирта;

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что в условиях района определяет возможность уязвимости почти всех населённых пунктов.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Гидротехнические сооружения (плотины)

- значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;

- повреждение конструктивных элементов ГТС;

- невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС,

- отсутствие деклараций безопасности ГТС;

- недостаточное ежегодное финансирования работ по поддержанию в надлежащем техническом состоянии ГТС водохранилищ.

- неспособность мелких сельскохозяйственных предприятий, на балансе которых находятся  ГТС, содержать их в должном состоянии ввиду или отсутствия эксплуатационной службы, либо недоукомплектованности квалифицированными кадрами.

Пожаровзрывоопасные объекты

- сильная изношенность труб нефте- и газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Транспорт

- Слабый контроль за исправностью автобусов, грузового и легкового автотранспорта;

- человеческий фактор; низкий уровень профессионализма обслуживающего персонала;

-   несоблюдение техники безопасности и правил дорожного движения.

Лесные пожары

- самовозгорание;

- поджоги;

- неосторожное обращение с огнём;

- недостаточный уход за лесом;

- недостаточное количество противопожарных барьеров и полос.

12. ПОДГОТОВКА МЕРОПРИЯТИЙ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТА-ЦИИ В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

В целях реализации «Генерального плана МО Ломинцевское» необходимо осуществить правовое обеспечение градостроительных мероприятий проекта, сформировать экономический и организационный механизм градостроительной деятельности. В целях успешной реализации мероприятий генерального плана необходимо провести первоочередную подготовку следующей градостроительной и правовой документации:

- Правила землепользования и застройки;

- Проект планировки отдельных поселений;

- Схема санитарной очистки;

- Проекты реконструкции систем водоснабжения и канализации;

- Проекты организации санитарно-защитных зон производственных и коммунальных объектов;

- Проекты организации ЗСО водозаборов хозяйственно-питьевого назначения;

- Проект благоустройства территории МО.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ.

Создание муниципального образования с условиями среды комфортной для жизнедеятельности населения и, соответственно, привлекательного для инвестиций – основная задача разработки и реализации генерального плана,

Градостроительная деятельность должна осуществляться в условиях сочетания интересов постоянных жителей, предпринимателей и инвесторов при сохранении природно-экологического каркаса территории.

Темпы развития муниципального образования в значительной степени определяются условиями инвестиционной политики, проводимой на его территории, действиями местных органов власти в поиске и привлечении средств из федеральных и региональных бюджетных фондов, а также частных инвесторов.

Наличие предусмотренных законодательством РФ документов территориального планирования и правил землепользования и застройки является обязательным условием для частно-государственного партнерства применительно к территориям комплексного освоения в рамках приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» и других государственных и региональных инвестиционных программ.

Комплексный анализ территории, выполненный проектом генерального плана, определил качество и эффективность использования отдельных площадок в черте города, стал базой для формирования участков выгодного вложения инвестиций, привлечения частных средств для их освоения.

Предлагаемые в генеральном плане площадки жилищного, общественно- делового и производственного строительства предусматривают комплексное использование территории со строительством коммунальной, дорожно-транспортной инженерно-транспортной инфраструктуры в соответствии с действующими нормативами.

Настоящий проект, учитывая возможность роста инвестиций, предусматривает резервы территориального развития.

14. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  МАТЕРИАЛОВ.

Нормативно-правовые документы федерального и регионального уровня

1. Конституция Российской Федерации (Основной закон)

2. Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ, в редакции от 6 октября 2003 г, №131

3. Закон «О земле»

4. Федеральный закон «О недрах» от 21 февраля 1992 года №2395-1 (в ред. от 25.10.2006 г. №173-ФЗ)

5. Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»

6. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7-ФЗ (в ред. от 05.02.2007 г. №13-ФЗ)

7. Закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ФЗ, в редакции от 31.12.2005 г. №199

8. Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (в ред. от 31.12.2005 г. №199-ФЗ)

9. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (в ред. от 26.06.2007 г. №118-ФЗ)

10. Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.1997 года № 109-ФЗ (в ред. от16.10.2006 г. №160-ФЗ)

11. Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ

12. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ (в ред. от 23.03.2007 г. №37-ФЗ)

13. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997г. №117-ФЗ  (в ред. от 18.12.2006 г. №232-ФЗ)

14. Градостроительный кодекс Российской Федерации, 29 декабря 2004 г., №190-ФЗ

15. Земельный Кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (в ред. от 28.02.2007 №21-ФЗ)

16. Лесной Кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ

17. Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 167-ФЗ (в ред. от 03.06.06г.№ 74-ФЗ)

18. Воздушный кодекс Российской Федерации

19. Устав (Основной закон) Тульской области от 12.10.2001 года «265-ЗТО.

20. Закон Тульской области от 29.12.2006 №785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области»

21. Закон Тульской области от 29.12.2006 года №787 –ЗТО «Об областной целевой программе «Экология и природные ресурсы Тульской области на 2007 –2011 годы»

22. Закон Тульской области от 29.12.2006 года №788-ЗТО «Об областной целевой программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2007-2010 годы»

23. Закон Тульской области «О музеях и музейных ценностях Тульской области» от 11.03.1999 года №121-ЗТО»

24. Закон Тульской области об областной целевой программе «Культура Тульской области (2007-2010 годы) от 03.05.2007 г. №831-ЗТО.

25. Закон Тульской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ в Тульской области от 28.02. 2007 года , №795- ЗТО

26. Постановление Правительства РФ от 03.04.08 г. №234 «Об обеспечении жилищного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности

27. Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»

Градостроительные документы

1. Генеральные планы территорий сельскохозяйственных предприятий, располагавшихся в границах современного МО Ломинцевское, 1985-1993 г.г.

2. СНиП 2.07.01-89*«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

2. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»

4. СНиП №1063-р 2001 «Социальные нормативы и нормы»

5. СНиП 11-02-96 1997 «Инженерные изыскания для строительства»

6. СанПиН 2.2.1/21.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

8. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения  и водопроводов питьевого назначения»

9. СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»

10.СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территории зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения»

11. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»

12. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

Стратегические и программные документы федерального и регионального уровня

1. Стратегия социально-экономического развития Тульской области до 2028 года.

2. Тульская область. Инвестиционный потенциал.

3. Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.»

4. Федеральная целевая программа «Жилище» (на 2002 – 2010 годы).

5. «Программа социально-экономического развития Тульской области до 2010 года».

6.«Программа обеспечения населения Тульской области питьевой водой на 2000-2010 годы.

7.Федеральная целевая программа «Культура России (2001-2005 годы).

8. Графические материалы и пояснительная записка «Схемы территориального планирования Тульской области».

9. Текстовые и графические материалы по описанию границ муниципальных образований МО Щекинский район, 2007 год.

10. Графические материалы и пояснительная записка «Схемы территориального планирования Щекинского района Тульской области».

# Материалы администрации МО Щекинский район

1. Ответы на опросные листы ГУП ТО «АПБ ГК и З» для разработки «Схемы территориального планирования МО Щекинский район».

2. Муниципальная целевая программа «Жилищное строительство на территории муниципального образования Щекинский район».

3. Муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки и охраны здоровья населения на территории муниципального образования Щекинский район на 2007-2011 гг.».

4. Муниципальная программа «Здоровье».

5. Социально-экономическое положение Щекинского района за 2008 год.

6. Программа социально-экономического развития МО Щекинский район до 20012 года.

Аналитические материалы

1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тульской области. Государственный доклад «О санитарно-эпидемической обстановке в Тульской области в 2006 году», 2007 год.

2.Тульский экологический бюллетень, выпуск  за 2007 год.

3. Администрация Тульской области. Красная книга «Особо охраняемые природные территории Тульской области», «Гриф» 2007 год.

4.Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. ГУ «Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Данные об опасных явлениях (ОЯ) по станциям Тульской области.

Методическая и научная литература

1. «Градорегулирование и строительная регламентация» пособие ЦНИИП градостроительства. Вильнер М. Я.

2. Районная планировка. Справочник проектировщика. Москва 1986 г.

3. Руководство по комплексной оценке и функциональному зонированию территорий в районной планировке, Москва, Стройиздат, 1982 г.

4. «Города России». Научно-информационный справочник, Министерство экономики РФ, т. 1, т. 2, Москва, 1989.

Статистика

1. Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области.  Основные социально-экономические показатели городских округов и муниципальных районов Тульской области. Статистический сборник, 2008 год.

3. Федеральная служба государственной статистики. Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Тульской области. Доклад «Тульская область в XXI веке».

Книжные и журнальные издания

1. Журнал «Управление развитием территории» за 2008 год, №1-5.

# Картографические материалы

- Атлас Тульской области

- Тульская область, Общегеографическая карта, М 1:200000

- Топографическая карта Тульской области, М 1:100 000.

- Цифровая карта Щекинского района, М 1:10 000.

## Материалы официального сайта администрации МО Щекинский район.

www.schekino.ru

15. ПРИЛОЖЕНИЕ.

Выявленные объекты археологического наследия на территории МО Ломинцевское.

Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, 16-17 вв. Юго-зап. окраина с., левобережье р. Упа (прав. приток р. Ока), к С от заболоченной низины. Дугообразная линия вала выс. до 2 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СЗ на ЮВ на 333 м, ориентированная в зап. направлении. Соор. нарушено строит. работами. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 22.

Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТНЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, 16-17 вв. Юго-зап. окраина с., левобережье р. Упа (прав. приток р. Ока), к З от оборонит. соор. 1 (см. N 524 ). Изогнутая под прямым углом линия вала выс. до 0,7 м и рва глуб. до 0,5 м, примыкающая кон. к оборонит. соор. 1. Связывается с укрепениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 23.

Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, 16-17 вв. 0,3 км к З от юго-зап. окраины с., левобережье р. Упа (прав. приток р. Ока), 0,25 км к З от оборонит. соор. 1 (см. N 524 ). Изогнутая линия вала выс. до 1,4 м и рва глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СЗ на ЮВ на 97 м. Соор. нарушено ямами. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 23.

Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, 16-17 вв. У юго-зап. окраины с., вдоль дороги в с. Ломинцево, левобережье р. Упа (прав. приток р. Ока), 45 м к Ю от оборонит. соор. 1 (см. N 524 ). Зигзагообразная линия вала выс. до 1,5 м и рва глуб. до 1,2 м, протянувшаяся в направлении СЗ-ЮВ на 255 м и обращенная в южн. направлении. Вост. часть соор. имеет двойную линию валов и рвов. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 23,24.

Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, 16-17 вв. Южн. окраина с., вдоль дороги в д. Ломинцево, левобережье р. Упа (прав. приток р. Ока). Подпрямоугольная в плане площадка разм. ок. 200х150 м, окруженная валом выс. до 1,7 м и рвом глуб. до 1,2 м. С южн. и юго-вост. сторон - двойная линия вала и рва. С зап. стороны линия вала и рва нарушена, с сев. - отсутствует. У юго-зап. угла соор. зафиксированы три прямоугольные насыпи разм. 11х8 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 24,25.

Б. КОЖУХОВКА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, 16-17 вв. Сев. окраина с., прав. берег руч. (ныне запруженного), лев. притока р. Упа (прав. приток р. Ока), протекающего по дну оврага. Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СВ на ЮЗ на 750 м. В 10 м от зап. кон. зафиксировано основание башни, в центр. и зап. частях - разрывы шириной 10 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 25.

ГОРОДНА (ГРОРОДНЯ). СЕЛИЩЕ, 11-13 вв. К В от д., прав. берег руч., прав. притока р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), рядом с городищем (см. N 577). Площадь ок. 17000 кв. м. Культ. слой имеет мощн. до 0,5 м. Терр. памятника частично распахивается. Керамика гончарная древнерусск. с линейным и волнистым орнаментом, датированная 12-13 вв. Найдены обломки днищ с клеймами. Может интерпретироваться как остатки владельческого села, расположенного рядом с феод. усадьбой, остатками к-рой предположительно является городище.

Изюмова С.А. 1953. С. 79; Успенская А.В., Фехнер М.В. 1956. С. 177. N 278; Арх. ИА: N 609. Л. 9.

ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, 16-17 вв. У юго-зап. окраины с., 60 м к З от кладбища, левобережье р. Упа (прав. приток р. Ока), близ вост. кон. оборонит. соор. 2 (см. N 641 ). Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с З на В на 140 м и обращенная в южн. направлении. Кон. линии сильно изогнуты и смыкаются с оборонит. соор. 2 (см. N 641 ). Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 27.

ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, 16-17 вв.Юго-зап. окраина с., к З от кладбища, зап. берег оврага на левобережье р. Упа (прав. приток р. Ока). Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с ССВ на ЮЮЗ на 150 м и обращенная в юго-вост. направлении. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 27.

ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, 16-17 вв. У зап. окраины с., к В от кладбища, левобережье р. Упа (прав. приток р. Ока). Прямая линия вала выс. до 1,7 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с ССЗ на ЮЮВ на 205 м и обращеная в юго-зап. направлении. В средн. части линии зафиксирован разрыв шириной 30 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 28.

ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, 16-17 вв. 0,3 км к З от с., 0,2 км к В от кладбища, левобережье р. Упа (прав. приток р. Ока). Изогнутая линия вала выс. до 1,7 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СВ на ЮЗ на 985 м и обращенная к ЮВ. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 28,29.

ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 7, 16-17 вв. 0,3 км к СЗ от с., 0,25 км к СВ от ц. и кладбища, левобережье р. Упа (прав. приток р.Ока), частично на терр. сада. Дугообразная линия вала выс. до 1,7 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СВ на ЮЗ на 540 м и обращенная к ЮВ. На сев.-вост. кон. соор. имеются три разрыва шириной 8-15 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 29.

ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СОРУЖЕНИЕ 8, 16-17 вв. 0,25 км к СЗ от юго-зап. окраины с., 0,2 км к СВ от ц. и кладбища, к С от дороги в с. Услань, левобережье р. Упа (прав. приток р. Ока), частично на терр. сада. Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 0,8 м, протянувшаяся с ССВ на ЮЮЗ на 150 м и обращенная в юго-вост. направлении. Связывается с укреплениями Заечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 29,30.

ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 9, 16-17 вв. 0,75 км к СЗ от юго-зап. окраины с., 0,65 км к ВСВ от ц. и кладбища, пологий склон запруженного проточного оврага на левобержье р. Упа (прав. приток р. Ока), к В от плотины. Прямая линия вала выс. до 1,2 м, протянувшаяся с С на Ю на 90 м. Вдоль сев. кон. соор. проходит второй вал примерно той же выс., длиной ок. 30 м. В центр. части от основного вала перпендикулярно к нему отходит еще один отрезок вала длиной 42 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 30.

ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 10, 16-17 вв. 0,45 м к СВ от юго-зап. окраины с., 0,4 км к СВ от ц. и кладбища, прав. берег запруженного проточного оврага на левобержье р. Упа (прав. приток р. Ока), к В от оборонит. соор. 8 (см. N 647 ). Дугообразная линия вала выс. до 1 м и рва перед ним глуб. до 0,8 м, протянувшаяся с З на В на 155 м и обращенная в южн. направлении. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 30,31.

ЛОМИНЦЕВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 11, 16-17 вв. Зап. окраина с., к С от ц. и кладбища, берег запруженного проточного оврага на левобережье р. Упа (прав. приток р. Ока). Изогнутая линия вала выс. до 1,2 м и рва глуб. до 0,8 м, протянувшаяся с С на Ю и с З на В на 480 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 32.

СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, 16-17 вв. 0,8 км к З от д., к В от линии ж.д., правобережье р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), зап. опушка небольшого леса. Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с ССВ на ЮЮЗ, вдоль опушки леса, на 430 м и обращенная в юго-вост. направлении. В южн. части линии имеются два разрыва шириной 10 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 17,18.

СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, 16-17 вв. Сев. окраина д., к В от линии ж.д., правобережье р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Изогнутая почти под прямым углом линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. 0,5-1,2 м. Зап. часть линии длиной 470 м протянулась с З на В, вост. длиной 100 м отходит от вост. кон. первой и идет с С на Ю. В зап. ее части имеются два разрыва шириной 10 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 18.

СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, 16-17 вв. Сев.-зап. окраина с., правобережье р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), юго-зап. берег оврага. Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СЗ на ЮВ на 680 м и обращенная в юго-вост. направлении. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 19,20.

СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, 16-17 вв. Сев. окраина д., между долинами двух руч., лев. притоков р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Дугообразная линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СЗ на ЮВ на 790 м и обращенная в юго-зап. направлении. Зап. часть соор. состоит из двух рядов валов и рвов, отделена от основной части линии разрывом шириной 15 м. Зафиксированы основания трех башен. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 20.

СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, 16-17 вв. 0,15 км к Ю от южн. окраины д., лев. берег руч., лев. притока р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Почти прямая линия вала выс. 0,5-1,2 м и рва перед ним глуб. 0,6-1,2 м, протянувшаяся с ССЗ на ЮЮВ на 800 м и обращенная в юго- зап. направлении. В 115 м от сев. кон. соор. имеется разрыв шириной 20 м, через к-рый проходит совр. дорога. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 21.

СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, 16-17 вв. У зап. окраины д., 0,15 км к В от линии ж.д., левобережье р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), к Ю от средн. части оборонит. соор. 2 (см. N 709 ). Подпрямоугольная в плане площадка, с С прикрытая валом и рвом оборонит. соор. 2, с З, Ю и В - валами выс. 0,7 м, длиной соответственно 60, 45 и 80 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 18.

СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 7, 16-17 вв. У южн. окраины д., левобережье р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р.Ока), к ЮВ от оборонит. соор. 6 (см. N 713 ). Подпрямоугольная в плане площадка разм. 200х50 м, вытянутая в направлении ЗСЗ-ВЮВ, ограниченная валом выс. до 1,2 м и рвом перед ним глуб. ок. 0,8 м. Связывается с укрепениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 19.

СМИРНОЕ. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 8, 16-17 вв. Сев.-зап. окраина д., левобережье р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), зап. берег оврага. Подпрямоугольная в плане площадка разм. 300х180 м, вытянутая в направлении ЗСЗ-ВЮВ, с трех сторон ограниченная валом выс. до 1,5 м и рвом глуб. 0,8 м, с четвертой стороны - склонами оврага. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 19.

СОЛОМАСОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ, 16-17 вв. Сев.-вост. окраина с., левобережье р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), на опушке леса. Зигзагообразная двойная линия валов выс. до 1,5 и и рвов глуб. до 1,2 м, протянувшихся с ЗСЗ на ВЮВ на 1300 м и обращенных в южн. направлении. Расстояние между валами двойной линии составляет ок. 10 м. На зап. и вост. кон. соор. имеются разрывы шириной 10 и 20 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 21.

УСЛАНЬ-ГОРА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, 16-17 вв. Зап. окраина с., лев. берег запруженного проточного оврага, входящего слева в долину р. Упа (прав. приток р. Ока), напротив оборонит. соор. 11 у с. Ломинцево (см. N 650). Изогнутая линия вала выс. до 1,7 м и рва перед ним глуб. до 1 м, протянувшаяся с З на В на 635 м и обращенная в южн. направлении. На зап. кон. соор. зафиксировано основание башни, у вост. - разрыв шириной 20 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 32.

УСЛАНЬ-ГОРА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, 16-17 вв. Юго-зап. окраина с., лев. берег запруженного проточного оврага, входящего слева в долину р. Упа (прав. приток р. Ока). Изогнутая линия вала выс. до 1,2 м и рва перед ним глуб. до 0,8 м, протянувшаяся с З на В на 300 м и обращенная в южн. направлении. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 32,33.

УСЛАНЬ-ГОРА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, 16-17 вв. Вост. часть с., лев. берег запруженного проточного оврага, входящего слева в долину р. Упа (прав. приток р. Ока). Почти прямая линия вала выс. до 1,2 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с ЗСЗ на ВЮВ на 760 м и обращенная в южн. направлении . Связывается с укреплениями Засечной черы 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 33.

УСЛАНЬ-ГОРА. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, 16-17 вв. К СЗ от с., лев. берег запруженного проточного оврага, входящего слева в долину р. Упа (прав. приток р. Ока), напротив с. Б. Кожухово, к ЮВ от плотины. Почти прямая двойная линия валов выс. до 1,7 м и рвов перед ними глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СЗ на ЮВ на 400 м и обращенная в юго-вост. направлении. На юго-вост. кон. соор. зафиксировано основание башни. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 33,34.

ДЕМИНО. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. 50 м к З от сев. окраины с., склон прав. берега руч., лев. притока р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Разм. ок. 230х70 м, выс. над руч. 3-12 м. Терр. памятника распахивается. На пашне найдены обломки гончарных позднесредн. сосудов, в т.ч. белоглиняных и чернолощеных 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 10.

ДЕМИНО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, 16-17 вв. 0,5 км к ЗСЗ от с., 1 км к ВЮВ от ст. Лев Толстой, водораздел рр. Воронка и Деготна, лев. притоков р. Упа (прав. приток р. Ока), между отрогами двух оврагов, на южн. опушке леса. Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,5 м, протянувшаяся с СЗ на ЮВ на 450 м и обращенная к ЮЗ. В 60 и 160 м от юго-вост. оконечности линии зафиксированы основания двух башен, в 100 м от сев.-зап. оконечности - разрыв шириной до 6 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 8.

ДЕМИНО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, 16-17 вв. 0,23 км к З от сев. части с., водораздел рр. Воронка и Деготна, лев. притоков р. Упа (прав. приток р. Ока), между отрогами двух оврагов, на южн. опушке леса. Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. 0,8-1,2 м, протянувшаяся с ЗСЗ на ВЮВ на 250 м. В 50 м от зап.-сев.-зап. кон. соор. зафиксировано основание башни. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 8,9.

ДЕМИНО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, 16-17 вв. 100 м к С от сев. окраины с., водораздел рр. Воронка и Деготна, лев. притоков р. Упа (прав. приток р. Ока), на южн. опушке леса. Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. 0,8-1,2 м , протянувшаяся с З на В на 100 м. В 20 м к Ю от нее располагается еще один вал длиной ок. 80 м с завернутыми к С кон. Линия обращена к Ю.Соор. нарушено при стр-ве дороги. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 9,10.

МЯСОЕДОВО. СЕЛИЩЕ, 14-17 вв. 1,8 км к ЮВ от юго-вост. окраины д., южн. берег оврага, входящего слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Разм. ок. 160х40 м, выс. над дном оврага 5-6 м. Терр. памятника распахивается. Керамика гончарная позднесредн., в т.ч. белоглиняная и чернолощеная 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 17.

МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 1, 16-17 вв. 100 м к В от центр. части д., сев.-зап. берег небольшого оврага, входящего слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1 м, протянувшаяся с СВ на ЮЗ на 230 м и обращенная в юго-вост. направлении. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 13.

МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 2, 16-17 вв. 0,2 км к В от южн. части д., между устьем руч. и верховьями оврага, входящего слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), на опушке леса и в лесу. Зигзагообразная линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. 0,8-1,0 м, протянувшаяся с ЗСЗ на ВЮВ на 1,3 км и обращенная в юго-зап. направлении. В разных частях соор. зафиксированы основания четырех башен. В средн. части на протяжении 500 м линия двойная, причем во втором вале также зафиксированы основания двух башен. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 13,14.

МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 3, 16-17 вв. 1,5 км к ЮВ от д., между двумя отрогами оврага, входящего слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Прямая линия вала выс. до 1,3 м и рва перед ним глуб. 0,8-1,2 м, протянувшаяся с ССЗ на ЮЮВ на 137 м и обращенная в юго-вост. направлении. На вост. кон. соор. имеется разрыв шириной 15 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411.Л. 15.

МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 4, 16-17 вв. 1,8 км к ЮВ от д., юго-вост. берег оврага, входящего слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока). Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СВ на ЮЗ на 240 м и обращенная в юго-вост. направлении. В 60 м от сев. кон. соор. имеется разрыв шириной 8 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 16.

МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 5, 16-17 вв. 100 м к В от сев. окраины д., между двумя оврагами на водоразделе рр. Деготна и Свинна (лев. притоки р. Упа, прав. притока р. Ока), опушка Засечного леса (лес Тульские засеки). Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СЗ на ЮВ на 630 м и обращенная в юго-зап. направлении. В 130 м от сев.-зап. кон. соор. и в 110 м от его юго-вост. кон. зафиксированы основания башен, в 200 м от вост. кон. - разрыв шириной 10 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 11,12.

МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 6, 16-17 вв. 0,3 км к СВ от центр. части д., между двумя отрогами оврага, входящего слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), в Засечном лесу (лес Тульские засеки). Прямая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. 0,8-1,2 м, протянувшаяся с З на В на 230 м и обращенная в южн. направлении. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 12.

МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 7, 16-17 вв. 0,7 км к В от д., между отрогами двух оврагов, входящих слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), в лесу, 0,2 км к СВ от оборонит. соор. 2 (см. N 668 ). Зигзагообразная линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СЗ на ЮВ на 850 м и обращенная в юго-зап. направлении. В 55 м от сев.-зап. кон. соор. и в 25 от его юго-вост. кон. зафиксированы основания башен. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 12,13.

МЯСОЕДОВО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ 8, 16-17 вв. 2,2 км к ЮВ от д., между отрогами двух оврагов, входящих слева в долину р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), на опушке леса. Немного изогнутая линия вала выс. до 1,5 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с ССЗ на ЮЮВ на 750 м и обращенная в юго-зап. направлении. В южн. пол. линии зафиксированы основания трех башен. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 16,17.

ПАНАРИНО. ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ СООРУЖЕНИЕ, 16-17 вв. У сев.-вост. окраины д. и к СВ от нее, у проселочной дороги в д. Соломасово, правобережье р. Деготна (лев. приток р. Упа, прав. притока р. Ока), в лесу. Прямая линия вала выс. до 1,6-1,8 м и рва перед ним глуб. до 1,2 м, протянувшаяся с СВ на ЮЗ на 536 м и обращенная в юго-вост. направлении. В 120 м от сев.-вост. кон. соор. - округлая насыпь выс. 1,2 м, диам. 8 м. На кон. линии имеются участки параллельных вала и рва длиной ок. 60 м. Связывается с укреплениями Засечной черты 16-17 вв.

Арх. ИА: N 10411. Л. 22.